广州市轨道交通十一号线工程 第三十五篇 非物质文化遗产元素 全线 （全一册） 用户需求书 总体单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 编制单位：广州地铁设计研究院股份有限公司 工程设计证书：综合甲级 编号：A144016445 二○二四年四月

## 目录

- 工程概况————————————————————————1

- 主要设计依据——————————————————————2

2.1 设计依据 ———————————————————————2

2.2 审查依据 ———————————————————————2

- 主要设计内容 —————————————————————3

3.1 设计原则———————————————————————3

3.2 设计范围———————————————————————4

四、主要设计标准及规范 ——————————————————5

五、一般技术要求 —————————————————————10

5.1圆形主形象图腾橱窗——————————————————10

5.2文化展示橱窗—————————————————————13

5.3圆形出入口标识橱窗——————————————————17

5.4艺术品展示橱窗————————————————————19

5.5 LED电子屏多媒体展示墙————————————————23

- 材料技术要求—————————————————————26

6.1墙面玻璃———————————————————————26

6.2铝板—————————————————————————30

6.3立体造型浮雕—————————————————————31

6.4 LED电子屏多媒体系统—————————————————34

6.5 灯具材料———————————————————————50

6.6 材料通用技术条件要求—————————————————67

七、接口要求 ———————————————————————68

八、其他要求 ———————————————————————71

8.1制作工艺要求 —————————————————————71

8.2其他要求 ———————————————————————73

8.3实物样板要求 —————————————————————74

8.4验收要求 ———————————————————————74

8.5 质保与维护要求 ————————————————————76

#### 一、工程概况

广州市轨道交通十一号线（环线）呈环形线路。线路经由天河区、白云区、越秀区、荔湾区和海珠区。线路全长44.2km，全部采用地下敷设方式，全线共设32座车站（天河公园和员村已由二十一号线代建），其中换乘站26座。设置一座车辆段、三座主变电站、三组区间风井。

本次非物质文化遗产（以下称：非遗）元素设计内容共29座车站，不含员村站、天河公园站及田心村站。

#### 主要设计依据

2.1 设计依据

2.1.1 《广州市轨道交通十一号线工程车站装修设计合同》；

2.1.2 《广州市轨道交通十一号线工程施工图设计文件编制统一规定》；

2.2 审查依据

2.2.1 《广州轨道交通十一号线工程装修方案导入非物质文化遗产元素设计成果专家初审会专家意见》（2022年3月3日）

2.2.2 《2022年广州市非物质文化遗产保护工作联席会议纪要》（2022年9月7日）

2.2.3 《广州地铁十一号线非物质文化遗产项目标准站及重点站方案专家审查会专家组意见》（2023年6月30日）

2.2.4 《广州市交通运输局关于芳村至白云机场城际及轨道交通十一号线、十二号线相关设计变更建议的意见》（2023年9月8日）

2.2.5 《城市轨道交通十一号线装修新增导入非物质文化遗产元素设计变更技术评审会专家组意见》（2023年12月19日）

2.2.6 《广州市交通运输局关于城市轨道交通十一号线装修新增导入非物质文化遗产元素设计变更的意见》（2024年1月31日）

#### 主要设计内容

3.1设计原则

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》中提出的为深入挖掘城市历史文化价值，提炼精选一批凸显文化特色的经典性元素和标志性符号，纳入城镇化建设、城市规划设计的要求，2022 年 9 月 7日，分管文化方面工作的副市长主持召开了 2022 年广州市非物质文化遗产保护工作联席会议，经研究“原则支持广州地铁十一号线装修导入非物质文化遗产元素，争创全国首条非物质文化遗产主题示范地铁线。”

十一号线串联起广州天河、白云、越秀、荔湾和海珠五个行政区，全线 29 座车站划分为 5 座重点站和 24 座标准站，每个行政区设一座非遗重点站。

设计范围包括：29 座车站（包含 5 座重点站、24 座标准站），184 个墙面（包含文化图腾主形象墙面 58 个、文化橱窗墙面 12 个、艺术品文化展示墙面 5 个、导视出入口墙面 109 个），合计面积约 3859.44 平方米。

设计内容：将十一号线原有玻璃墙面改为水晶彩釉玻璃墙面、非遗文化图腾、文化橱窗展示、实物作品等。

24 座标准站设计主题根据“衣、食、住、行、景、史、商、学”展现广州地道的广府生活文化，结合十一号线每个车站所属区域特征，按照“衣、食、住、行、景、史、商、学”归类进行设计。

5座重点站对应的非遗元素设计主题、非遗设计内容及行政区见下表：

| 序号 | 车站 | 设计主题 | 非遗设计内容 | 行政区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 琶洲站 | 粤舞升平 | 狮舞（广东醒狮） | 海珠区 |
| 二 | 芳村站 | 粤绣锦华 | 粤绣（广绣） | 荔湾区 |
| 三 | 广园新村站 | 粤雕精工 | 玉雕（广州玉雕）、核雕（广州榄雕）、灰塑、广州木雕、广州砖雕 | 白云区 |
| 四 | 广州东站 | 粤韵芳华 | 粤剧 | 天河区 |
| 五 | 广州火车站 | 粤彩鎏金 | 广彩瓷烧制技艺 | 越秀区 |

通过“标准化”、“模块化”、“装配式”的落地标准，以圆形主形象图腾橱窗、文化展示橱窗、圆形出入口标识橱窗、艺术品展示橱窗、LED电子屏多媒体展示墙为展示载体，遵循内涵真实性并以广泛调研为基础，传承非遗文化内在的核心价值、技艺和观念，在内涵原真的基础上结合车站空间变化，更新、发展非遗的外延特征。

3.2 设计范围

设计范围包括29 座车站（包含 5 座重点站、24 座标准站），184 个墙面（合计面积约 3859.44 平方米）；重点站设计内容：1）圆形主形象图腾橱窗、2）文化展示橱窗、3）圆形出入口标识橱窗、4）艺术品展示橱窗、5）LED电子屏多媒体展示墙；标准站设计内容：1）圆形主形象图腾橱窗、2）圆形出入口标识橱窗；

四、主要设计标准及规范

1、非遗实施单位必须满足本用户需求书各项要求，如用户需求书中对于细部构造、专业接口或施工工艺的描述未详尽处，详见招标施工图纸。

2、本用户需求书引用的标准和规范是必须满足的基本要求，非遗实施单位应按照材料技术要求提供优质产品。

3、本用户需求书经双方确认后可作为订货合同的技术附件，与合同正文具同等效力。

4、本用户需求书相关要求必须满足但不限于以下标准及规范，下述技术标准及规范如有不涉及之处或未达到国家最新标准时，应使用系统选用的设备、材料符合最新版本的国家标准，并提供所采取的国家标准、规范以及所采用版本的技术材料。

GB 55031-2022《民用建筑通用规范》

GB 55032-2022《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》

GB 55033-2022《城市轨道交通工程项目规范》

GB 11614-2022《平板玻璃》

GB 15763.3-2009《建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃》

GB 15763.2-2005《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》

GB 50222-2017《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50157-2013《地铁设计规范》

GB 51298-2018《地铁设计防火标准》

GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

GB 16776-2005 《建筑用硅酮结构密封胶》

GB 50300-2013 《建筑工程施工质量验收统一标准》

GB 50210-2018 《建筑装饰装修工程质量验收标准》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

GB 18582-2020 《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

GB 50303-2015 《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB 7000.1-2015《灯具 第1部分：一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具 第2-1部分：特殊要求 固定式通用灯具》

GB 7000.202-2008《灯具 第2-2部分：特殊要求嵌入式灯具》

GB 7000.7-2005《投光灯具安全要求》

GB 7000.17-2003《限制表面温度灯具安全要求》

GB 17743-2021《电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限制和测量方法》

GB 24819-2009《普通照明用LED模块安全要求》

GB 13961-2008《灯具用电源导轨系统》

GB 19510.14-2009《灯的控制装置第14部分: LED模块用直流或交流电子控制装置的安全要求》

GB 19651.3-2008《杂类灯座第2-2部分 LED模块用连接器的特殊要求》

GB 18583-2008《室内装饰材料胶粘剂中有害物质限量》

GB 50016-2022	《建筑设计防火规范》

GB 50222-2017	《建筑内部装修设计防火规范》

GB 50054-2011	《低压配电设计规范》

GB 50052-2009	《供配电系统设计规范》

GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》

GB 50311-2016	《综合布线系统工程设计规范》

GB 50017-2017	《钢结构设计规范》

GB 7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：形式试验和部分形式试验成套设备》

GB 9254-2021《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

GB 17625.1-2003《电磁兼容限值谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）》

GB 50205-2020	《钢结构工程施工质量验收规范》

GB 50168-2018《电缆线路施工及验收规范》

GB 31247-2014《电缆及光缆燃烧性能分级》

GB/T 29036-2012《不锈钢表面氧化着色 技术规范和试验方法》

GB/T 20878-2007《不锈钢和耐热钢牌号及化学成分》

GB/T 32182-2015《轨道交通用铝及铝合金板材》

GB/T 5237.1-2017《铝合金建筑型材 第1部分：基材》

GB/T 5237.5-2017《铝合金建筑型材 第5部分：喷漆型材》

GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》

GB/T 6414-2017《铸件 尺寸公差、几何公差与机械加工余量》

GB/T 700-2006《碳素结构钢》

GB/T 23444-2009《建筑装饰用铝单板》

GB/T 3880.1-2012《一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求》

GB/T 1958-2017《产品几何技术规范（GPS）几何公差 检测与验证》

GB/T 6725-2017《冷弯型钢通用技术条件》

GB/T 3098.6-2023 《紧固件机械性能 不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》

GB/T 3280-2015《不锈钢冷轧钢板和钢带》

GB/T 2680-2021《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》

GB/T 50438-2007《地铁运营安全评价标准》

GB/T 191-2016《包装储运图示标志》

GB/T 9761-2008《色漆和清漆 色漆的目视比色》

GB/T 31831-2015《LED室内照明应用技术要求》

GB/T 24823-2017《普通照明用LED模块性能要求》

GB/T 7922-2023《照明光源颜色的测量方法》

GB/T 9468-2008《灯具分布光度测量的一般要求》

GB/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》

GB/T 24826-2016《普通照明用LED和相关设备术语和定义》

GB/T 25295—2010《电气设备安全设计导则》

GB/T 15144-2020《管形荧光灯用交流和/或直流电子控制装置性能要求》

GB/T 2423.1-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》

GB/T 2423.2-2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》

GB/T50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》

QB/T 2120-2021《景泰蓝(掐丝珐琅)制品》

JGJ 82-2011《钢结构高强度螺栓连接技术规程》

JGJ 16-2016	《民用建筑电气设计规范》

DL/T 5759-2017《配电系统电气装置安装工程施工及验收规范》

SJ/T 11141-2017《发光二极管（LED）电子屏通用规范》

SJ/T 11281-2017《发光二极管（LED）电子屏测试方法》

IEC 60838—2—2《杂类灯座第2—2部分：LED模块用连接器特殊要求》

IEC 61347—2—13《灯的控制装置第2—13部分：LED模块用直流或交流电子控制装置特殊要求》

IEC 62384《LED模块用直流或交流电子控制装置特殊要求》

IEC 62560《普通照明用50V 以上自镇流LED灯安全要求》

五、一般技术要求

5.1 圆形主形象图腾橱窗

5.1.1 功能介绍：以线路数字“11”为主要造型，以玻璃橱窗的形式设置在站厅墙面；通过对广州的世界级、国家级、省市级“非物质文化遗产”内容进行整理、类目合并，挑选该站周边具有广州地域文化特色的元素或应具有广泛认知度，且最能代表广州岭南文化底蕴的五大类“非遗”项目，与车站进行融合设计，打造具有独特广州“非遗”特色的文化图腾。

5.1.2 适用范围：重点站及标准站站厅墙面；

5.1.3 界面尺寸：长6400mm*宽3650mm，以4块长3550mm*宽1600mm玻璃组成，中间2块玻璃挖空直径2400mm圆形，圆形底边距地面装修完成面400mm，深度350mm（要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）。

5.1.4 材料组成（具体尺寸详见图纸）

a）墙面：6mm+1.52PVB+6mm平面夹胶彩釉玻璃（与十一号线车站装修墙面材料一致）

b）展示橱窗：

1）底层：厚2mm拉丝铝板

2）面层：厚15mm超透钢化玻璃

3）支架：边长50*50mm镀锌方通可调组合支架

4）四周：厚2mm拉丝不锈钢围边，橱窗四周暗藏灯带

5）其他：上下无遮挡，上锁预留检修口

c）立体造型浮雕：

1）造型：不锈钢立体造型浮雕

2）其他：立体造型浮雕层与层之间距离不少于40mm，浮雕背面暗藏灯带，掐丝珐琅工艺金色描边

d）图纸局部示意说明：

5.2 文化展示橱窗

5.2.1 功能介绍：通过对广州的世界级、国家级、省市级“非物质文化遗产”内容进行整理、类目合并，挑选具有广泛认知度，且最能代表广州岭南文化底蕴的五大类“非遗”项目，与车站进行融合设计，打造具有独特广州“非遗”特色的文化展示橱窗。

5.2.2 适用范围：重点站站厅墙面；

5.2.3 界面尺寸：

A款（芳村站）：长12800mm*宽3650mm，以8块长3550mm*宽1600mm玻璃组成，中间6块玻璃挖空长8000mm*宽2400mm胶囊椭圆形，胶囊椭圆形底边距地面装修完成面400mm，深度350mm（要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）。

B款（广州火车站、广园新村站、广州东站、琶洲站、芳村站）：长9600mm*宽3650mm，以6块长3550mm*宽1600mm玻璃组成，中间4块玻璃挖空长5700mm*宽2400mm胶囊椭圆形，胶囊椭圆形底边距地面装修完成面400mm，深度350mm（要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）。

5.2.4 材料组成（具体尺寸详见图纸）

a）墙面：6mm+1.52PVB+6mm平面夹胶彩釉玻璃（与十一号线车站装修墙面材料一致）

b）展示橱窗：

1）底层：厚2mm拉丝铝板

2）面层：厚15mm超透钢化玻璃

3）支架：边长50*50mm镀锌方通可调组合支架

4）四周：厚2mm拉丝不锈钢围边，橱窗四周暗藏灯带

5）其他：上下无遮挡，上锁预留检修口

c）立体造型浮雕

1）造型：不锈钢立体造型浮雕

2）其他：立体造型浮雕层与层之间距离不少于40mm，浮雕背面暗藏灯带，掐丝珐琅工艺金色描边

d）橱窗铭牌标签

1）造型：边长500mm*500mm，厚20mm，304拉丝不锈钢电镀香槟金色镂空雕刻

2）其他：贴墙安装，金色背光，玻璃面黑丝丝印字

e）图纸局部示意说明：

A款：

B款：

5.3 圆形出入口标识橱窗

5.3.1 功能介绍：以导向编号标识为主要造型，结合特色文化元素打造出口艺术标识，设置在站厅靠近的出口墙面，既保留出口导向功能，同时又具备独特的文化内涵。主要设置在重点站及标准站；

5.3.2 适用范围：标准站及重点站站厅的出口墙面；

5.3.3 界面尺寸：长4800mm*宽3650mm，以3块长3550mm*宽1600mm玻璃组成，中间1块玻璃挖空直径1400mm圆形，圆形底边距地面装修完成面929mm，深度350mm（要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）。

5.3.4材料组成（具体尺寸详见图纸）

a）墙面：6mm+1.52PVB+6mm平面夹胶彩釉玻璃（与十一号线车站装修墙面材料一致）

b）展示橱窗：

1）底层：厚2mm拉丝铝板

2）面层：厚15mm超透钢化玻璃

3）出入口标识：厚80mm 3D立体金属背发光字

4）支架：边长50*50mm镀锌方通可调组合支架

5）四周：厚2mm拉丝不锈钢围边，橱窗四周暗藏灯带

6）其他：上下无遮挡，上锁预留检修口

c）立体造型浮雕

1）造型：不锈钢立体造型掐丝珐琅浮雕

2）其他：浮雕背面暗藏灯带，掐丝珐琅工艺金色描边

d）图纸局部示意说明：

5.4 艺术品展示橱窗

5.4.1功能介绍：挑选具有广泛认知度，且最能代表广州岭南文化底蕴的“非遗”艺术品实物，在站厅内设置玻璃橱窗进行实物展示。

5.4.2适用范围：重点站站厅墙面；

5.4.3界面尺寸：长6400mm*宽3650mm，以4块长3550mm*宽1600mm玻璃组成，中间挖空5块长1000mm*宽3000mm长方形，间距350mm，深度350mm（要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）。

5.4.4材料组成（具体尺寸详见图纸）

a）墙面：6mm+1.52PVB+6mm平面夹胶彩釉玻璃（与十一号线车站装修墙面材料一致）

b）展示橱窗：

1）底层：厚2mm拉丝不锈钢背板

2）面层：厚15mm超透钢化玻璃

3）支架：边长50*50mm镀锌方通可调组合支架

4）其他：层板及橱窗四周暗藏灯带，上下无遮挡，上锁预留检修口

c）立体造型浮雕：橱窗上下两端采用不锈钢镂空立体造型掐丝珐琅浮雕

d）艺术品实物：橱窗内放置艺术品实物需为重点站五大非遗主题的省级或以上等级非遗传承人实物作品，根据艺术品展示橱窗图纸，按小件及大件摆放至合适位置，每组艺术品展示橱窗数量要求为20件，小件最小尺寸要求范围在长200mm*高200mm*深300mm以上，大件最大尺寸要求范围在长500mm*高1000mm*深300mm以下，放置位置的具体尺寸详见图纸，按招标文件相关标准要求及约定统一采购及验收，选配恒温恒湿设备，橱窗防水等级要求达到IPX5。

e）图纸局部示意说明：

5.5 LED电子屏多媒体展示墙

5.5.1 功能介绍：选取世界级及国家级“非遗”项目——狮舞（广东醒狮）、粤剧，在站厅内以多媒体动态视频的形式进行展示。

5.5.2 适用范围：琶洲站（狮舞（广东醒狮））及广州东站（粤剧）站厅墙面；

5.5.3 界面尺寸：长15000mm*宽3550mm，以10块长3550mm*宽1600mm玻璃切割组成，中间放置5块长1280mm*宽2880mm LED电子屏，间距1364mm，深度350mm（要求达到LED电子屏齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准）

5.5.4材料组成（具体尺寸详见图纸）

a）墙面：6mm+1.52PVB+6mm平面夹胶彩釉玻璃（与十一号线车站装修墙面材料一致）

b）LED电子屏：

1）全彩PM模组LED电子屏系统，每组电子屏尺寸为1280mm×2880mm，共5组

2）支架：定制金属钢架支撑

c）其他：厚2mm黑色不锈钢边框造型，厚2mm拉丝不锈钢踢脚线，玻璃面设计方案面贴超透透明膜UV彩绘

d）图纸局部示意说明：

六、材料技术要求

#### 6.1墙面玻璃

    - 供货范围

十一号线非遗设计范围内墙面及展示橱窗。

    - 供货厂家资质

- 营业范围要求

供货厂家为玻璃制品或玻璃制品相关制品的生产商或制造商（或集团公司或集团下属的子公司）。

注：须提供营业执照复印件，若营业执照无具体经营范围，则须同时提供网上公开的商事主体登记及备案信息查询截图。供货厂家必须在中华人民共和国境内依法注册，具有独立法人资格、具有招标物资生产、供应经验的生产商，并且具有合法、有效的营业执照、组织机构代码证、税务登记证书或有效的三证合一的营业执照。

- 许可和认证要求

供货材料如属于国家颁发生产许可证范围内的，投标产品生产商应提供《全国工业产品生产许可证》；如属于行政许可或强制认证的，应提供行政许可或强制认证证书。具备有效的ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康与安全管理体系认证证书并保持持续有效。

- 生产能力要求

供货厂家具备与本次招标物资产能配套的生产设备，生产工艺、装备必须符合国家产业发展政策的相关规定。能够生产满足国家、行业现行标准及地铁相关技术、管理要求的玻璃制品。

- 质量保证能力要求

产品具有近三年通过CMA或CAL或CNAS认证的检验、检测机构出具的质量检验合格报告，且符合国家、行业现行标准及广州地铁相关技术、管理要求。

- 供货业绩要求

投标人必须为玻璃或玻璃相关制品的生产商或制造商(或集团公司或集团下属的子公司)

投标人自 2018年1月1日起至投标截止日完成过质量合格的轨道交通、或高铁车站、或交通枢纽(含机场) 或其他公共建筑玻璃墙面货物采购(或采购包安装)项目，且单项合同金额不少于1000万元。

      - 材料组成

      - 平面彩釉夹胶玻璃

  - 面板采用夹层玻璃，厚度为6mm+1.52PVB+6mm，原片采用半钢化玻璃，中间层采用聚乙烯醇缩丁醛（PVB）胶片，符合15763.2-2009、GB 15763.3-2009规定。半钢化玻璃原片采用汽车级浮法玻璃，符合GB 11614-2009规定。

  - 玻璃彩色丝印采用高温玻璃油墨。油墨应具有优异的丝印性、耐久性及耐化学品性，颜色丰富，色彩鲜艳，遮盖率强。

  - 丝印漆膜厚度均匀，表面光滑，无气泡、流痕、透光等瑕疵，与玻璃的附着力强，硬度高，耐磨性、柔韧性好。丝印过程不得手工操作，必须采用合适的丝印机，保证漆膜质量。

  - 夹层玻璃允许偏差和检验方法应符合下表的规定。

| 检验项目 | 检验要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 边 长 | 1mm | GB 15763.2-2009 |
| 厚 度 | 0.1mm | GB 15763.2-2009 |
| 对角线 | 1mm | GB 15763.2-2009 |
| 弯曲度 | 0.3% | GB 15763.2-2009 |
| 与设计色样 | 基本接近并得到设计认可 | GB/T 9761-2008 |
| 颜色和色差 | ΔE a*b≤1.5 | GB/T 11186-1989 |

  - 玻璃墙板背框以铝合金型材制作，符合GB/T 5237.1~5-2017、GB/T 5237.6-2017规定。

  - 结构胶为建筑用硅酮双组份玻璃结构胶，符合GB 16776-2005规定。

- 其它构件

- 龙骨、固定件等钢构件的钢牌号为Q235-B•b，符合GB/T 700-2006规定。

- 钢构件表面热浸镀锌处理，达到GB/T 13912-2020标准，锌层平均厚度不低于80微米。

接缝条为不锈钢冷弯槽钢，厚度2mm，不锈钢型号为304牌号，符合GB 50661-2011、GB/T 3280-2015规定。接缝条做表面亚光处理。

#### 6.1.3.2 	超透钢化玻璃

a）产品必须通过国家安全玻璃强制认证，提供3C证书，产品需通过国家安全玻璃及石英玻璃质量监督检验中心或其他合法第三方检测机构检测，并提供检测报告。

b）玻璃厚度为15mm，应具有一定的防爆功能。

d）耐酸性、耐碱性、耐磨性GB/T18915.2-2013；耐洗刷JC/T2170-2013（2017）检测依据为准

e）玻璃外观符合GB/T9962或GB/T9963规定，外露边缘必须精抛光，外露边角必须倒成安全角。

f）平面度允许偏差为±1㎜/ｍ；侧边弯曲度允许偏差为±1㎜/ｍ。

g）方形度允许偏差为对角线每1ｍ误差不能超过1.5mm。

h）切边角度切边角度允许偏差0.2度，前后残厚允许波动0.5mm.

i）弯曲度弓形时应不超过0.1%，波形时应不超过0.05%；

j）玻璃接合处无气泡、无胶痕。

k）以3C强制性认证书为准，技术检测参数根据国家强制性产品认证实施规划安全玻璃的要求为标准；

l）雾度不高于0.17%，耐热性要求在100℃下2小时内无变化。

m）超透钢化玻璃技术应符合下表的规定。

1）光学参数要求（厚15mm）：

2）机械参数要求

3）物理参数要求

#### 6.2 铝板

a）铝板基材：采用3003及以上铝板做基材，面层拉丝工艺处理。

b）厚度要求：厚2.0mm

c）安装方式：横、竖向镀锌方通，镀锌角码、镀锌挂码、螺栓、自钻螺丝等。

d）铝板需符合规范《建筑装饰用铝单板》GB/T 23443-2009及下表的规定。

| 检验项目 | 指标要求 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 铝板 | 3003及以上 | GB/T 23443-2009 |
| 铝板厚度偏差 | ±0.13mm |  |
| 边长偏差 | 0.0mm~-1.0mm |  |
| 对角线允许偏差 | ≤1.5 | GB/T 23443-2009 |
| 光泽度 | 极限值的±5误差 |  |
| 平整度 | 1.0mm | GB/T 23443-2009 |
| 附着力 | 画格法0级 | GB/T 23443-2009 |
| 耐候性（10年以后） | 白色的色差≤3.0，光泽保持率≥50%，涂层无开裂和剥落，粉化达（GB 1766）3级，漆层损失率≤10% | GB/T 23443-2009 GB/T 1766-2008 |
| 耐磨性 | ≥5.0L/μm |  |
| 耐冲击性 | 涂层正面经冲击50kg2 cm试验后，不应有裂纹及脱落现象 | GB/T 1732-1993 |
| 耐化 学性 | 耐盐酸 | 15min点滴无所泡，外观无变化 | GB/T 23443-2009 |
|  | 耐硝酸 | 颜色变化△E≤4 NBS |  |
|  | 耐砂浆 | 24h无任何变化 |  |
|  | 耐洗涤剂 | 72h无气泡，漆膜无脱落 |  |

#### 6.3 立体造型浮雕

#### 6.3.1 一般技术要求说明

#### 不锈钢立体造型浮雕，掐丝珐琅工艺金色描边

#### 珐琅颜料人工彩绘，表面3D肌理效果，打磨抛光

#### 立体造型浮雕层与层之间距离不少于40mm，浮雕背面暗藏灯带

#### 金属件均需做防锈、防腐处理，安装后不晃动且牢固，不易被破坏和被盗

#### 所有材料达到A级阻燃标准。

#### 6.3.2 掐丝珐琅工艺技术要求说明

#### 在不锈钢金属胎体上，用柔软的扁铜丝(金属丝),掐成各种花纹焊上，然后把珐琅质的色釉填充在花纹内，经高温反复烧制而成的器物。

a）产品品种按照不同分类标准进行分类，见表1。

表1产品品种分类

| 分类标准 | 品种 |
| --- | --- |
| 胎体材质 | 不锈钢金属胎体 |
| 器型构造 | 异型 |
| 用途功能 | 建筑装饰 |

b）根据设计要求确定产品的尺寸，产品尺寸规格的允差，见表2。

表2产品尺寸规格的允差

| 尺寸规格L | 允差 |
| --- | --- |
|  | 成对 | 单个 |
| L<127mm (L<5in) | ±1.5mm (±0.06in) | ±3mm (±0.15in) |
| 127mm≤L<254mm (5in≤L<10in) | ±2mm (±0.08in) | ±5mm (±0.2in) |
| 254 mm≤L<381 mm (10in≤L<15in) | ±2.5mm (±0.1in) | ±10 mm (±0.4in) |
| 381 mm≤L<635 mm (15in≤L<25in) | ±4mm (±0.2in) | ±20mm (±1.0in) |
| 635 mm≤L<1016 mm (25in≤L<40in) | ±6mm (±0.3in) | ±30mm (±1.5in) |
| L≥1016 mm (L>41in) | ±10mm (±0.4in) | ±50mm (±2.0in) |
| 出口产品的尺寸规格可用英寸(in)英制计量单位标注。 |

# c）产品质量的测量允差，见表3。

表3产品质量的测量允差(单位为克)

| 产品质量 | 测量允差 |
| --- | --- |
|  | 金、银胎 | 铜胎、不锈钢胚胎 |
| <2000 | ±0.1 | ±1 |
| ≥2000 | ±1 | ±10 |

d）纹样(掐丝工艺)：纹样应适合产品的设计稿或标准样品，纹样要求应符合表4的规定。

表4纹样要求

| 纹样 | 要求 |
| --- | --- |
| 人物类 | 纹样构图匀称，人物形象栩栩如生 |
| 植物类 | 纹样构图合理，植物花卉优美自然，符合生长规律 |
| 动物类 | 纹样构图匀称，动物形象生动活泼 |
| 山水类 | 纹样布局合理，层次感强，山石树木结构合理、生动 |
| 图案 | 纹样变化生动、组织合理，疏密适当 |
| 饰品类 | 图案纹样适合不同的佩戴、使用及装饰要求 |
| 实用品类 | 图案纹样适合不同环境要求，具有一定的功能性 |

e）磨光：刮铜活表面细、光亮、底线平，刮口深浅一致，子口间隙配合松紧合适；产品表面光滑、细腻、平整，无白道、炭缕、黑丝；主要部位无轻闪、无明显惊蓝、砂眼与漏。

f）品质等级：所有不锈钢立体造型浮雕的掐丝珐琅工艺要求需达到优等品品品质等级，见表5.

表5优等品品质等级要求

| 类 别 | 品质等级 |
| --- | --- |
|  | 优等品 |
| 器 型 | 规矩、美观，比例协调，边线 匀称，无黑缝，底线平整，应与设计图样或标准样品基本一致 |
| 纹 样 | 整齐，植物符合生长规律，动物生动活泼，丝线流畅、饱满 丝地均匀，丝头对严，小缝严、图案规矩、匀称 |
| 色 彩 | 搭配和谐，对比色强烈，过渡色细腻、自然，润色柔和不生硬 |
| 蓝 底 | 无变色、靠色，无烧大、烧 花，无炼丝 |
| 铜 活 | 细致，蓝活亮，无碳缕、黑丝、火亮和白道 |
| 金覆盖层 | 均匀，颜色一致，呈足金金黄色，无明显色差 |
| 整体效果 | 产品无崩蓝、惊蓝、轻闪，亮白、银黄、海蓝、亮绿无失透、串色现象 |

#### 6.4 LED电子屏多媒体系统

#### 一、系统概况

（一）系统组成：LED电子屏设备的定制及制作安装（含控制系统相关设备），电子屏供电敷设并提供该项目所需的设备及其随机附件、易损件/消耗性材料、备件和制作、安装、培训、质保、维修服务等。

（二）工程范围：1）LED电子屏(含控制系统相关设备)的供货、安装以及相关设备的安装、布置、配线、调试等服务。2）本工程包含所有电子屏系统的调试、第三方接口功能调试。

（三）电子屏规划尺寸（以具体图纸尺寸为准）

| 宽（mm） | 高（mm） | 单个媒体 面积（m2） | 单个媒体理论 峰值功率（W） | 数量(个） | 总面积 （m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1280 | 2880 | 3.686 | 1324 | 10 | 36.86 |
| 合计 | 10 | 36.86 |

# LED电子屏建设技术要求

（一）LED电子屏工作条件

1.环境湿度：相对湿度小于95%。

2.环境温度：5℃～38℃。

3.每天工作18小时，全年每天连续工作。

4.正常工作时表面温度不得高于40℃。

（二）LED电子屏参数要求

| LED电子屏发光元件 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 规格 |
| 1 | LED灯珠品牌 | 要求使用不低于国家标准知名灯珠厂商品牌SMD封装灯珠 |
| 备注 | 发光器件(LED)：具备防潮、防静电能力、耐磨、耐冲击能力。 |
| 像素 |
| 序号 | 项目 | 规格 |
| 1 | 像素间距 | ≤1.839mm |
| 2 | 像素密度(分辨率) | ≥295664dot/m2 |
| 3 | LED配置 | 1红1绿1蓝 |
| 光学参数 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 水平、垂直视角 | 水平≥160°，垂直≥160° |
| 2 | 白平衡亮度 | ≥500 cd/m² |
| 3 | 色温 | 1000K～9500K（可调） |
| 4 | 像素失控率 | ≤1/100000 |
| 5 | 亮度均匀性 | ≥99% |
| 6 | 色度均匀性 | ≤±0.002 Cx,Cy之内 |
| 7 | 对比度 | 8000：1 |
| 整体性能 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 屏体平整度 | ≤0.1mm |
| 2 | 水平错位 相对等级 | ≤0.1% |
| 3 | 刷新频率 | ≥3840Hz |
| 4 | 换帧频率 | ≥60Hz |
| 5 | 驱动方式 | 恒流驱动 |
| 6 | 灰度等级 | ≥14bit |
| 7 | 亮度调节 | 通过配套软件0-100%无极调节 |
| 8 | 适视距离 | 1.8m以上 |
| 9 | 输入电压 | AC220V±10% |
| 10 | 峰值功耗 | ≤500W/㎡ |
| 11 | 平均功耗 | ≤160W/㎡ |
| 12 | 系统工作环境温度 | -10℃～+40℃ |
| 13 | 系统工作环境湿度 | 10％～80％ 无凝露 |
| 14 | 保护技术 | LED电源转换器须通过CCC或CE、UL等认证。效率高、工作温度低，体积小，重量。同时驱动电源、控制配电等装置需具备软启动电流、有效降低AC输入冲击、有短路保护、过流保护、过温保护、过载保护等保护且具有级差。必须100%满负荷烧机测。 |
| 15 | 显示效果 | 播放画面流畅，清晰，色彩纯正,无闪烁，无抖动，无重影现象。 |
| 屏体模组 |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 数据处理技术 | 系统具备逐点校正技术，提供的电子屏模块带有存储器，校正数据储存在模块内，并在模块内进行均匀性的智能处理。 |
| 2 | 模组表面温度（工作） | ≤40℃ |
| 3 | 维护方式 | 前维护 |
| 4 | 防水等级 | IP54 |
| 5 | 模块保护 | 每个显示单元模组电源输入端需要增加限流保护功能（保险丝） |

- 其他相关要求

1）维护要求

（1）前维护设计，可靠墙前安装，所有元器件皆可完全从正面拆装、维护，有效节约安装空间；

（2）采用工业等级的高质量元件；

（3）箱体采用压铸铝箱体，有效提高散热效率；

（4）提供该类型产品的CE或UL或CCC认证报告；

2）电气性能：

（1）显示屏产品箱体符合GB4943.1关于接地和连接保护措施、抗电强度的要求。

3）防护要求：

（1）显示屏电磁兼容性能符合GB/T 17626.2标准要求，静电放电抗扰度符合B级要求；

（2）显示屏在室内环境需要采用自然散热，无风扇设计，整屏噪音声压级较低；

（3）为保证大屏免受外力破坏，要求供应商提供详细保护方案，以实现对大屏保护；

（4）显示屏应具备IP54级防护能力；

（5）对于以上要求，应能提供第三方权威机构的检测报告。

- LED电子屏安装要求：

1.保障LED电子屏模组安装表面平整无较明显物理拼缝和亮暗线。

2.空调出风口不可直接对着LED电子屏表面，避免产生冷凝水，导致LED电子屏电路受潮。

3.需提供灯珠厂家授权文件。

4.需提供芯片封装原厂证明。

5.LED显示屏须提供经CMA认证及CNAS认可的第三方检测机构提供的以下测试报告：正面IP50以上防护等级测试报告、EMC质检报告、蓝光防护测试报告等；同时须3C认证（要求申报、生产、商标一致）；并且线路板具有防潮、防盐、阻燃措施。

6.考虑到电气安全性，显示屏模块不允许“明线（即裸线）”连接，且线材必须使用阻燃材料。

7.显示屏要求维修方便，必须满足正面维护（模组及一切配件均可以从正面拆卸）；厂家必须配备专用前维护工具，不允许任何的普通工具（螺丝刀、尖嘴钳、剥线钳、电笔、内六角匙、开口扳手）能随意将模组拆下。

# 三、拼接处理系统功能要求

要求设置1套拼接处理系统，需满足将同一个站点的所有LED电子屏统一控制，通过电脑对处理器进行操控，来对大屏的画面拼接、分割、开窗，视频上墙等功能的视线。

## 四、播控系统功能要求

（一）基本功能要求

1.多语言支持。多媒体信息显示能够同时支持简体中文和英文等。可以播放预定义的中英文信息。

2.多媒体显示控制软件支持电子屏幕多区域分割功能，分割区域不少于8个，同时显示实用的信息及其他信息以吸引更多的观众。播出版面可不断地根据日程进行改变。播出版式中可预设各功能模块的区域，并可定时切换显示位置，以防长时间定格显示造成屏幕灼伤。

3.视频显示支持多样的播出风格。

4.同屏幕显示多个子窗口。

5.各个子窗口可支持不同的播出方式。

6.信息播出版面效果根据需要随时更新。

7.能自定义融合各LED电子屏进行播放。

8.能控制各LED电子屏同步/异步播放。

9.同屏体可分屏播放不同节目。

10.系统支持第三方系统的接口，需有第三方管理软件标准接口功能，主要包括接口位置、接口形式、通信协议，比如PIDS系统等。

11.网管功能：为了确保系统的正常运行和维护，系统应具有网管功能，能够集中监控各终端显示节点的状态以确保系统正常；提供远程管理控制以方便操作员可以实现中央控制和管理。

12. LED电子屏信息主要是来自不同广告商的视频、图片及文字信息；视频、图片及文字信息保存到磁盘阵列中。

13.设备应设置双路通信备份功能，当通信线路的某一环节产生故障（如接触不良），显示模组箱体中的控制单元可以从另一路得到相同的信号，不影响显示效果，提高系统的可靠性。

14.播放系统应配备冗余播放功能，当系统发生故障时,冗余配置的部件介入并承担故障部件的工作。

（二）信息的预处理功能

1.实时信息的预处理是对实时信息进行解析和转换，输出播出控制设备可以自动处理的多媒体信息形式。

2.信息的预处理应尽可能减小多媒体信息显示质量损失和提高适应传输信道能力为原则。

（三）信息处理功能

1.操作员可通过系统管理工作站、发布、接收、编辑、存储信息，然后将处理完毕的文件发送给服务器。

2.文字编辑处理功能：编辑制作多种文本格式（包括纯文本TXT文件、HTML文件等）；设置文字显示属性（包括字体、大小、样式、阴影等效果）；制定多种文字特效方式（如底行滚动、闪烁显示、上下左右滑动、淡入淡出等效果）。

3.图片编辑处理功能：制作图片格式文件（包括JPG、TGA、BMP、PSD等）；编辑图片（如缩放比例、亮度、对比度、旋转等）；指定图片的特效显示（如淡入淡出、闪烁显示、从左滑入、从右滑出等）。

4.视频文件编辑处理功能：包括片段节选、片段编辑、逐格播放、影像合成、搭配格式显示特效等。

（四）模板的定义功能

1.按照有关商业要求，可定义本播放模板文件，包括模板文件的新建、修改和删除功能。模板文件的定义包括区域的划分、区域的标识、文件布局等。

2.播放列表制定

2.1一个完整的播放列表包括播放窗口的区域划分方式、每一个区域的播放内容及方式、播放时间安排等，具体操作是在系统管理工作站上实现。

3.播放列表管理

3.1播放列表的分类、互相嵌套引用、新建、修改、删除、属性管理以及播放列表的查询、权限、操作日志管理等。

3.2 新建、修改、删除、发布操作均有日志记录（日志内容包括执行的操作、执行用户、执行时间），以供跟踪检查。

3.3 播放列表的管理功能在系统管理工作站上实现。

4.播放列表发布设置

4.1采用设备分组来指定播放的位置，各组的每个单屏显示根据需求可显示不同信息。

4.2设备分组的配置操作在系统管理工作站中实现。

5.播放列表及内容的发布功能

5.1播放列表及内容由系统管理工作站传输至播放控制器，节目播出应支持可靠组播、可靠单播及基于TCP／IP 协议下的可靠传输，以适应不同网络条件。

5.2发布内容有日志记录，包括内容发布状态、传送完成状态、失败警告、自动重新传送记录功能。

6.信息预览功能

6.1具有媒体文件的预览功能，即在定义模板文件、播放处理、制定播放列表等过程中可以实时触发预览操作，及时预览效果。

7.系统管理

7.1设备监控

7.1.1系统应准确、实时监视网络设备、终端控制设备、设备故障报警及运行状态等。监视信息应清晰、明了，不同等级的信息应有明确的区分。

7.2用户管理

7.2.1能够定义系统用户信息，只有最高级别的管理员才能在系统管理工作站定义用户信息，包括：

7.2.2定义用户信息：包括用户名、密码、用户拥有的操作权限。能够把本系统中各个最小的独立操作设定成独立的权限单元，不同的权限单元可以组合成为权限组，包含系统管理权限组、发布管理权限组等；

7.2.3实现用户添加、修改、失效和删除操作；

7.2.4实现自定义用户组别，添加、修改和删除组别用户。

7.3磁盘空间管理

7.3.1定义磁盘剩余空间预警，系统根据目前磁盘空间使用情况在系统管理工作站中实行自动预警；

7.3.2自动或手动接收来自本系统服务器、播放控制器、磁盘阵列、各工作站设备的磁盘空间管理信息、磁盘空间预警信息，汇总和监控磁盘空间占用信息并全部完整记录，以供查询。

7.3.3磁盘空间低于指定的大小时会形成报警日志，并保存到服务器中。可定义磁盘空间报警日志的保留和过期时间，对过期的内容系统自动进行删除操作，并记录删除的操作日志；

7.3.4自动生成系统的磁盘空间使用情况报表，包括设备标识、位置、磁盘空间使用比率、剩余空间、预警信息。

7.5设备管理和维修管理

7.5.1设备管理包括：设备运营状态的监视、系统设备认证、设备编码、IP地址的分配等。

7.5.2设备的维修管理：设备故障信息的统计和分析、故障修复日志、维修工区管理、维修专用工具设备管理、备品备件库存管理等。

7.6网络管理及网络安全

7.6.1交换机网络、服务器、磁盘柜、工作站、播放控制器应具备故障自诊断功能。

7.6.2设置在站内的系统管理工作站，可对上述设备的运行状态故障信息进行集中监控。网络监控主要包括：网络设备运行状态、网络数据传输状态的监控。

7.6.3系统可修改网络设备参数。

7.6.4通过网络监控功能对系统网络状态及数据传输状态进行分析统计，生成系统网络运行报告，所有软件包括安全软件需要免费升级。

7.7日志管理

7.7.1系统操作日志：记录用户在本系统中的增、删、改等操作，包含用户管理、权限管理、远程控制、播表编辑、磁盘空间报警、系统配置等日志；

7.7.2内容发布日志：记录系统发布内容的增、删、改等操作等；

7.7.3播放日志：记录系统对发布内容的实际播放记录，包含是否完整播放、播放出错状况等；

7.7.4应用程序日志：记录本系统应用程序（软件）运行监控日志，如程序出错、服务启动失败等。

7.8统计和报表

7.8.1播控系统应具备将系统采集的信息进行归类统计并输出报表的功能。主要包括：账户/权限管理类报表、信息播放类报表、设备管理类报表、维修维护管理类报表、视频节目播放类报表等。

7.9远程开关机功能

7.9.1系统可手动和自动远程控制电子刷屏系统设备的开、关机。

7.10设备监视和操作日志

7.10.1能实时监视所有设备的运行状态并能保存所有接收到的设备状态数据至少30天。

7.10.2应能模拟各设备的布置，图形化的监视各种设备的通信状态、运行状态及故障情况。当出现状态变化或故障时，能在屏幕上准确、实时的显示。

7.10.3应记录用户操作信息，包括系统开关机、用户登录/注销、备份/恢复操作、参数改变和授权、下达系统模式、下达设备命令等操作。日志应记录操作发生的日期、时间及操作人编号，上述信息内容应保存不小于30天。

7.10.4控制软件需要和屏幕厂家统一品牌，需要另外配置播控主机，主机配置不低于I5处理器，不低于8G内存，windows10及以上系统，21寸1080P显示器。

## 五、播控系统软硬件核心产品配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二合一视频处理器 | 套 | 每个站点使用一台 |

# 六、配电设备要求

## （一）系统配电要求

1.低压配电箱应选用体积小、低损耗、低噪音、无自爆、低烟、无卤、阻燃或耐火的产品，满足国家或地方消防部门的要求。

2.要求：配电箱进线开关须满足屏体供电需求，进线方式为下进下出，进出线开关数量须满足屏体和控制系统用电需求，所有电器设备、元件及其附件均采用工业级产品，具有抗电磁干扰能力，满足相关国际、国家标准。

3.扩展功能：需配置烟感、温感智能控制功能，出现异常可实现自动断电保护功能。

4.具有分步上电（大屏幕的通电会分步上电，避免瞬间启动功率过大，可以通过远程电脑控制大屏幕的开关电，和定时开关机）、防尘、防潮、防锈、防鼠、防腐及防静电能力，需要从控制机房布置一路光纤至LED电子屏电箱，播控电脑安装电箱控制软件实现远程及定时控制开关电。

5.主要线材需通过3C或CQC认证。

6.工作站及设备机柜安装于独立播控机房，靠近广告设备（具体地点待设计联络阶段确定）。

7.配电柜尺寸600mm*400mm*200mm，上端进线为380v供电电缆为WDZB1-YJY-4*25+1*16，下端为不低于9路输出断路器开关。（各站具体待设计联络阶段确定）

（二）环境条件

本工程低压配电系统采用的配电箱使用环境要求见表1

表.1

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 户内：-5℃～+40℃，且24小时平均值不超过35℃ |
| 2 | 相对湿度 | 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%（25℃） （高湿期可能产生凝露，供应商应采取措施防止凝露对设备的危害） |
| 3 | 饱和蒸汽压 | 日平均值不大于2.2×10-3Mpa 月平均值不大于1.8×10-3Mpa |
| 4 | 海拔高度 | ≤1000m |
| 5 | 地震烈度 | ≤VII度 |
| 6 | 振 动 | F＜10Hz时，振幅为0.3mm 10＜f＜150Hz时，加速度为0.1g |
| 7 | 安 装 | 垂直安装与垂直面的倾斜度不超过5度 |
| 8 | 雷暴日 | ≥90日/年 |

- 主要技术参数

- 系统参数

本工程低压配电采用三相四线制配电系统和TN-S接地保护系统。系统参数见表2。

表2

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 配电系统方式 | TN-S母线（独立的N线和PE线） |
| 2 | 系 统 电 压 | AC 400/230V |
| 3 | 额 定 频 率 | 50Hz |
| 4 | 系统接地方式 | 中性点直接接地 |

2）基本技术参数

表3

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 温升 | 符合GB 7251.1-2013中7.1.1的规定。 |
| 2 | 抗冲击强度（热塑性塑料） | 10J/m2 |
| 3 | 车站配电箱外壳防护等级 | IP42 |

3）主要电器参数

表4

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定工作电压 | 400V |
| 2 | 试验电压 | 2.5kV 50Hz 1分钟 |
| 3 | 额定电流 | ≤400A |

4）箱内电器元件选用原则

箱内电器元件均选用具有CCC认证的产品，主要电器元件包括断路器、接触器、互感器、电涌保护器、电能表等。其中塑壳断路器和微型断路器须为同一品牌。

为保证低压配电系统可靠运行工作，配电箱内主要元器件塑壳断路器、微型断路器、接触器应选用抗湿热型的同一品牌产品。Ics=100%Icu分断能力，需采用有城市轨道交通成熟应用业绩的产品，并提供相关业绩证明。同回路接触器、断路器极数应一致。

（1）塑壳断路器

塑壳断路器电气技术性能及参数

表5

| 额定电流（A） | 100 | 160 | 250 | 400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定绝缘电压（V） | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 额定冲击耐受电压（kV） | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 额定工作电压（V） | 690 | 690 | 690 | 690 |
| 极限分断能力（Icu，kA有效值） | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 使用分断能力（Ics） | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 机械寿命(次) | 20000 | 20000 | 20000 | 15000 |
| 电气寿命(次) | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 |
| 极数 | 3、4极 |
| 可配附件 | 分励脱扣器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 辅助触点 | 有 | 有 | 有 | 有 |
|  | 报警触点 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 保护功能 | 同时具有三段保护 |
| 控制单元 | 全系列为电子式脱扣 |
| 安装型式 | 固定式，相间增加隔护板 |

（2）微型断路器

a. 交流微型断路器电气技术性能及参数

表6

| 额定电流（A） | 1~63 |
| --- | --- |
| 额定工作电压（V） | 230/400 AC |
| 冲击耐压 | 6000V |
| 脱扣时间（S） | < 0.1 |
| 分断能力（kA） | ≥10 |
| 机械寿命（次） | 20000 |
| 保护 | 过载、短路 |
| 极数 | 1、2、3、4极 |
| 辅助触点、报警触点、分励或失压脱扣器 | 可配附件 |
| 脱扣器形式 | 照明回路采用C脱扣曲线，其余全部选用D脱扣曲线 |
| 安装型式 | 固定式导轨安装 |
| 漏电形式 | 电磁式（插座配电回路需要带漏电保护功能） 微型断路器＋漏电保护附件的形式 |

- 接触器

接触器电气技术性能及参数

表7

| 额定电流（A） | 09 - 620 |
| --- | --- |
| 额定工作电压（V） | 230/400 AC |
| 额定绝缘电压（V） | 690 |
| 动作时间（mS） | 打开 | 09 – 95: ≤20 | 95 – 620: ≤200 |
|  | 关闭 | 09 – 95: ≤50 | 95 – 620: ≤80 |
| 电寿命（万次） | AC-3 | ≥60 |
|  | AC-4 | ≥10 |
| 机械寿命（万次） | ≥ 500 |
| 操作频率（次/小时） | 电寿命 | AC-3 | ≥600 |
|  |  | AC-4 | ≥600 |
|  | 机械寿命 | ≥300 |

- 继电器

继电器电气技术性能及参数

表8

| 额定工作电压（V） | 230 AC |
| --- | --- |
| 额定绝缘电压（V） | 690 |
| 额定电流（A） | 10 |
| 最大操作频率（次/秒） | 3 |
| 机械寿命（万次） | ≥ 2000 |

- 表计选型

- 智能电能表计量、监测、准确度等可按表9的要求

（2）通信接口：LonWorks双绞线接口或其他智能接口，具有数据远程传输功能，具有数据远程传输功能。

表计主要技术指标

表9

| 表计 功能 | 电能表 |
| --- | --- |
| 计量 | 有功电能 |
| 准确度等级 | 计量：1.0级； |
| 电能质量监测 | 无 |
| 负荷监测 | 无 |
| 报警 | 无 |
| 参数设置 | 无 |
| 通讯接口、数据远传 | 有 |
| 主要用途 | 电能计量 |
| 适用 | 非运营用电回路中，单相或三相用电回路或设备电能计量 |

- 电流互感器

电流互感器电气技术性能及参数

表10

| 名称 序号 | 项 目 | 配电箱进线或出线 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电流互感器一次电流（A） | 150、200、250、400 |
| 2 | 二次电流（A） | 5 |
| 3 | 互感器等级 | 0.5 |

5）箱内配电母线导线及其它元器件选用原则

（1）箱内配电母线及导线

a. 箱内配电母线材料选用铜材，其纯度达到99.93%以上。

b. 箱内配电母线及导线满足线路额定电流的要求，多股线压接端头，并搪锡处理，A、B、C、N、PE相分别用黄、绿、红、淡蓝、黄绿双色线。

c. 箱内母线采用绝缘套管，选用的导线应为阻燃型（A级）耐热多股绝缘软芯铜线，箱内配电用导线规格制造厂可根据开关整定容量确定。箱内配电用导线规格不得小于表11中所列型号。

不同电缆截面所对应载流量

表11

| 电缆允许的电流 | 电缆截面(mm) |
| --- | --- |
| 20A | 2.5 |
| 25A | 4 |
| 32A | 6 |
| 50A | 10 |
| 63A | 16 |
| 80A | 25 |
| 110A | 35 |
| 135A | 50 |
| 170A | 70 |
| 210A | 95 |

（4）导线途经可动部分须采用柔软过渡方式，导线可随挠曲变形而不致疲劳损坏，绝缘导线的额定电压均为1000VAC/1200VDC，导线要敷设在引线槽内。

b. 箱内接线端子的选用

（1）接线端子外壳材料应有较好的阻燃性能，不腐蚀，自熄灭（按照UL94达到 V0级），不含有卤素。

（2）接线端子需满足配电箱工程数量表中进线要求。

c. 指示灯、按钮和转换开关的选用

（1）指示灯和按钮选用湿热型产品，底部需加防护罩。

（2）LED指示灯，符合GB/T 14048.5-2017规范要求，应保证所有部件指触安全，指示灯使用寿命大于5万小时。

（3）按钮额定电压220V，额定电流5A，应保证机械寿命100万次，电气寿命50万次。

（4）转换开关具有抗电冲击、耐震动、体积小特点，应保证机械寿命50万次、电气寿命10万次。

（6）箱体电气保护接地

需具有箱体保护接地功能

a. 箱体设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子，该端子有一紧固螺钉或螺栓用来连接接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应该不小于12mm。

b. 接地连接点标以GB/T 5465.2-2008中规定的“保护接地”符号，和接地系统连接的金属外壳部分看作接地导体。

c. 保护导线（PE）置于箱体底部，箱门上有过门接地线。

（7）箱体材料、制作工艺及防护要求

箱体外部美观，操作方便。箱体在满足功能的条件下要尽量的小。公共区配电箱箱体尺寸应满足装修空间要求。

面盖采用防火设计，电气强度高，机械性能可靠，不易变形，阻燃性好。低压配电箱的门为不透明设计。

配电箱一律为左开门。

箱体开门开启角度≥135°。箱门设计为内铰链。

箱体外壳具有防锈、耐腐蚀能力。

冷轧镀锌钢板箱体：长边小于1000mm的箱体，材料采用厚度1.5mm及以上的冷轧镀锌钢板折剪焊接而成；长边等于或大于1000mm的箱体，材料采用厚度2mm及以上的冷轧镀锌钢板或敷铝锌板折剪焊接而成；箱体冷板外壳经去油，去污，除锈，磷化后静电环氧粉末喷涂，固化，淬火过程。色泽均匀，适用于地铁潮湿环境。

（8）箱体防湿、防水、防尘处理：箱内下方应设置接线端子，标明A、B、C、N四项，接线端子至断路器联线，由设备供货商提供联接，接线端子需满足配电箱工程数量表中进线要求。

（9）箱体整体制作应结构合理，安全可靠。箱内可适应安装各类不同的电器元件，箱内元件安装板可适当调整位置。

（10）箱体颜色：箱体颜色设计联络时确定。

（11）箱体需有耐火，冷轧镀锌钢板需650℃/30S不变形。

（12）箱内单排可调节轨道深度，对称导轨可垂直调整。

（13）具有预先在箱体外安装开关，接线后整体置入的能力。

（14）箱内应设覆铝锌底板，底板须用自攻不锈钢螺丝四角固定。

（15）抗震要求

a. 安装配电箱的膨胀螺栓或焊接强度应满足抗震要求。落地安装时若地步安装螺栓或焊接强度不够时，应设置顶部安装固定条件。

b. 配电箱内的元器件应考虑与支承结构间的相互作用，元器件之间采用软连接，接线处应做防震处理。

（四）配电箱接口

照明配电箱内应考虑智能照明系统开关模块、调光模块的安装位置；

（五）智能照明控制系统

提供非遗照明所需调光控制器、开关驱动器模块、网关及面板、通信网络、以及其他功能模块和应用软件等组成，实现该区域照明灯具的开关、调光等模式控制。

投标人报价应包含为实现智能照明控制系统功能所必须的全部硬件、通信线及软件费用（含软件二次开发、调试、培训等）。

- 系统总体性能要求

- 系统总线需支持多种拓扑结构，如树型、星型等。系统各单元应模块化、标准化，安装固定方式与主回路设备相协调，并利于扩展。

- 智能照明控制系统总线协议和接口应为标准、开放的协议，系统传输速率不小于9.6K bit/s。系统总线需采用低烟无卤阻燃带屏蔽功能的控制电缆。

- 照明系统需采用现场总线结构，控制设备为模块化安装，安装在照明配电箱中，采用35mm标准DIN导轨安装，具体尺寸和安装要求待设计联络阶段确定。投标人负责配合施工单位进行智能照明系统接线。

- 智能照明控制系统可自成体系，也可纳入上位监控系统进行控制。可进行参数设定及修改控制区域和模式。

- 该系统应具备多种控制方式，例如可以实现就地面板控制、定时控制及集中控制等。系统可实现灯具的调光、开关控制等功能，具有对灯光开启的时间和次数进行累计的功能。

- 系统抗干扰性能强，运行可靠，系统内元件必须具有一定的抗过压能力。现场模块安装无需单独要求抗干扰措施，整个系统可稳定运行。

- 当网络故障或检修时，开关控制模块应可以现场手动操作。系统具有编程插口，便于运营进行系统维护。

- 系统模块记忆的预设置灯光场景，不因停电而丢失；系统断电后应能维持原工作状态。

- 投标人须在中标后会同设计方完成智能照明系统的深化设计及二次控制原理图。智能照明控制模式及界面等在深化设计阶段最终确定，软件系统（包括但不限于控制对象、控制模式及界面）的调整不涉及合同内容及费用的变化。

- 进口产品必须具备海关证明及产地证明及相关海关检测检验报告。

- 投标人应满足地铁各种照明调光模式的设定，具体照明模式会在设计联络、试运营等阶段变化调整，不涉及费用调整。投标人应自主完成智能照明控制系统的单机设备调试，配合完成车站联调、验收移交等内容。

- 系统功能要求

- 面板为总线智能型，其功能和控制对象改变时只需通过软件作设定而无需改变接线方式，可对单一回路或多回路的开关、调光等模式、总控操作等。面板可有多种系列及款式选择。（具体型式以设计联络为准）

- 根据地铁运营需要可将所控区域的灯光预先设定为各种场景。如正常工作场景等。需要时可通过面板控制、时间自动控制等。

- 车站包括但不限于以下模式运行：全亮模式、正常运营模式、停运模式、维修模式等，各种模式下灯具的组合、亮度等具体内容在设计联络阶段确定，智能照明控制系统须实现所有模式的控制功能。

- 时间控制

时间控制器可将所控区内照明回路进行预编程。根据实际景观需要定时开关一组、多组或区域的照明灯具，可使灯具在设定的时间内以设定的间隔逐次点亮和关闭，并可设置循环。

- 智能控制元器件要求

（1）智能开关驱动器

- 每个控制器应内置单片机，可单独控制，也可通过网络与其它控制器、操作站进行通信，触点寿命10 万次。

- 开关驱动器的每回路控制容量不小于16A，应有20A备选，应采用机械自锁型继电器，以延长设备的寿命；

- 必须具有手动/自动转换开关，便于线路检修；

- 开关驱动器具有灭弧技术；

- 开关驱动器具备有可与消防干接点信号联动的端口；

- 开关驱动器应有分组及延时开灯功能，以防止灯具集中启动时的浪涌电流；

- 模块可检测各回路的电流值，上传信息并进行坏灯检测；

- 负载输出回路带有开关计数功能；

- 负载输出回路具备开启时间累计功能。

- 具有手动开关及工作指示灯；

- 具有多回路顺序延时启动功能。

（2）DALI调光模块

- 单个DALI接口模块最多可连接64个灯具，每个模块可对所带的64盏灯具进行分组，可以进行开关、调光、照度值控制、场景及顺序控制，也可对单灯进行控制。

- 可通过总线读取单灯调光等级、故障等反馈信息。

- 每个模块应具有独立的逻辑控制器，可单独控制，也可直接挂在总线上实现网络远程编程、管理和通信功能。

- 具备故障报警及上传功能。

- 调光范围：0%~100%。

- 时间控制模块

时间控制器可自由定义以周、月、年、夏令时、节假日为单位进行的设置。电源由总线供电，无需单独电源。

- 接口

- DALI调光模块、智能开关驱动器、电源模块、网关安装在照明配电箱内，内部所有接线由投标人完成。车站照明配电箱之间的接线由车站机电安装单位负责，本投标人提供配合。

- 智能照明系统厂家需与灯具厂家明确通信协议，配合灯具厂家完成相应的调试工作，确保系统能实现对灯具调光等的控制模式。

# 七、屏体安装结构件要求

## （一）屏体安装结构要求

1.屏体安装支撑结构、龙骨及安装角码须采用厚度不低于2mm的镀锌钢材制作。

2.电子屏框架的各组件必须有足够的强度保证其不变形。

3.所有紧固件、各种装配螺丝和小配件，必须使用不锈钢材质的材料。所有钢构件表面须热浸镀锌处理，达到GB/T 13912-2002标准，锌层平均厚度不低于80微米。

## （二）制作安装要求

1.电子屏采用固定式安装方式，并提供安装固定和防护件样板。

2.从机房至LED电子屏的视音频信号传输采用光纤/网线实现（网线传输距离若＞75m需要采用光纤传输，光纤为单模铠装）。

3.电子屏四周采用黑色不锈钢拉丝材质包边，边角钝化处理。具体在第一次设计联络确认外观设计。

# 八、配线要求

## （一）线缆要求

1.电源线缆必须采用低烟无卤阻燃型铜芯导线，且是符合国家3C认证的国内不低于国家标准知名品牌产品，防火等级不低于B1级（d0、t0、a1），导线上应标注电线型号（例如WDZA、WDZB）、生产厂家、规格等信息。

2.所有线缆需满足在设计负荷下连续运行，必须采用低烟无卤阻燃B类或以上的线缆，选型符合《工业与民用配电设计手册》等规范要求。

3.电子屏的主电线的截面为1.5mm2，电子屏与外部连接的电线截面为2.5mm2，并要求采取中心点直接接地的保护措施。采用国内不低于国家标准知名品牌产品。

4. LED电子屏内走线合理，连接均为封闭式连接，没有裸露头在外，电线的排线均在箱体内特定的套管或走线槽内，并设置清晰的电线线码。

5.电线的接线端子采用阻燃材料，应不易老化，不易短路，满足安全要求。

## （二）电路敷设要求

1.完成线路敷设后，须采用兆欧表对电线进行线路绝缘测试。

2.电线电缆可通过颜色区分该电线的类型，如地线颜色为黄绿相间，火线颜色为红色，零线颜色为蓝色。

3.线缆敷设必须遵循“专线、稳固”的原则，电缆敷设应平直并拢、整齐，电线敷设位置不得存在渗水、漏水，电线外皮不能破损。

4.线缆应套金属硬管及管口处安装护套进行保护，防止线缆划伤。线路采用整段线料，不允许接驳，电线及线头不得外露，金属管外部应使用跨接地线连接。

5.线缆敷设时，应注意电缆的弯曲半径应符合规范要求及电缆本身的要求。

6.漏电保护开关须采用采用参照或相当于施耐德、ABB、西门子等不低于国家标准知名品牌的标准产品。

## （三）配电箱设置要求

1.配电箱进出线方式为下进下出。

2.配电箱进出线孔洞位置，需使用防火泥或金属挡板进行有效封堵。

3.箱体内接地、接零端子排紧固，外壳已与地网连接。

4.配电箱内各连接线应横平竖直、平直并拢、整齐。

5.安装验收合格后，电路敷设质保期为二年。

# 九、验收

## （一）电子屏验收

1.电子屏出厂前验收

LED电子屏体（模组）应符合本技术要求引用的标准和规范，必须满足的基本要求，应按照材料技术要求提供优质产品。如未符合本技术要求的，非遗实施单位应无条件配合整改，直至符合要求为止。

2.播控系统功能验收

电子屏的播控系统应符合本技术要求的LED电子屏播控系统功能要求，必须满足的对应的基本要求，如未符合本技术要求的，非遗实施单位应无条件配合进行整改，完善功能模块，直至符合要求为止。

3.电子屏竣工验收

电子屏竣工后将对屏体、框架、及功能进行竣工验收，非遗实施单位须提供验收工器具。如未符合本技术要求的，非遗实施单位应无条件对不符合要求的项目进行整改，直至符合要求为止。

4.电子屏质保验收

竣工验收通过后正式进入质保期，质保期满后进行质保验收。

5.电子屏使用培训

大屏竣工验收后，设备供应方对技术操作人员需要进行使用及简单日常维护的培训并记录。

## （二）质保要求

1.本项目质保期要求为24个月，24个月内所产生的非人为性损坏，均由非遗实施单位提供免费维修服务。

2.质保期清洁要求，每6个月进行中度清洁一次，其中包括LED电子屏表面等进行处理。

3.质保维修要求：

3.1 发生故障后能在3小时内到达现场进行处理，修复或更换为可以正常使用的设备配置或相关部件，拍照或视频等告知业主或其授权单位及属地管理部门修复情况，确认后方可离开；

3.2 发生故障后，如不能现场修复的，应在到达现场1小时后提出可行的处理方案，并确认可完整修复时间。

3.3 完成故障修复后，应提交相应的故障情况汇报，其中包括故障分析、维修反馈、优化建议等，对常见故障类型提出对应的解决方案。

4. 维修团队要求：

4.1应对本项目在广州市配备固定的维修团队，且广州的维修中心存有本项目的设备部件，满足及时维修的需求。

4.2 全天候24小时有联系人及联系方式，如联系人离开广州，应有指定承接人可处理日常事务。重要节假日（如春节、五一、中秋、国庆、国家重要会议举行期间或业主或其授权单位指定的日期等）须安排专人双岗24小时在线值班，确保电子屏正常使用。

4.3 接到故障处理后应2小时内到达现场并立即尝试排除故障，如不能排除故障，应当晚安排人员对设备进行维修。

5.响应分级：

5.1一级响应：设备停止工作，导致或即将导致须播放信息中断，应12小时内排除故障。

5.2二级响应：重要功能故障，暂不影响播放信息，如不及时处理会引起设备停止工作，应24小时内解决故障。

5.3三级响应：局部功能故障，不影响信息播放，应在72小时内解决故障。

## （三）其他

1.根据所配设备的尺寸提出相应设备控制操作台数量、外型，以满足使用要求。

#### 2.上述未涉及到的其他相关设备都应采用业内主流产品。

#### 6.5 灯具材料

6.5.1 环境条件

使用环境要求见下表：

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作环境温度 | -5℃～(40℃ |
| 2 | 相对湿度 | 日平均值不大于95% 月平均值不大于90%（25℃） （高湿期可能产生凝露，供应商应采取措施防止凝露对设备的危害） |
| 3 | 海拔高度 | ≤1000m |
| 4 | 地震烈度 | ≤VII度 |
| 6 | 雷暴日 | ≥90日/年 |

6.5.2 灯具的基本要求

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 | 180～264V（AC） |
| 2 | 额定频率 | 50Hz±2Hz |

6.5.3一般设计要求

1）所有LED灯具均为成套产品，成套灯具应包括灯体，LED光源安装附件等（包括但不限于卡扣、螺栓附件，费用包含在投标报价中，不单独开项）。

2）灯具应防潮湿、耐腐蚀，防静电吸尘、易维护、节能等特点，适合非遗展示橱窗及出入口标识橱窗环境下长期稳定工作。

3）LED灯具选用宽配光曲线，具备有效的限制眩光措施。各区域眩光要求参考后续照明指标要求中的要求。整灯效率均不低于0.8，结构简单合理，便于检修维护。

5）所有灯具结构须有减震设计，减少震动对灯具的影响。

6）LED灯具采用高透光率散光材料及光学设计，光线均匀，无眩光，无光斑、光晕，无论是否点亮，均应看不到LED光源和灯具内部结构。当灯具点亮时，表面应形成面光源。

7）LED灯具不能采用LED软管或LED软带镶在里面。

8）成套灯具包括灯体、光源、面罩及附件均采用低烟、无卤、阻燃或不燃、无毒材料，成套灯具内部及外部接线均采用低烟、无卤、阻燃、耐温105度多股线或者单芯硬线，截面积不小于1.0mm2，其中灯具本体与驱动的外部接线须采用低压、无卤、阻燃绝缘护套。截面积不小于1.5mm2，最终截面须满足灯具电流及压降要求。导线进出灯具需具有保护措施。

9）LED灯具散热设计必须为结构性散热，禁止使用加装散热扇等被动散热方式。

10）LED灯具外壳须设有专用保护接地端子，且保护接地端子的标志应能清楚而永久的识别。

11）同型号灯具的所有电器零部件应能互换，所有相同类型的灯具应能互换。

12）LED灯具外观须平整、光洁、无锈蚀和明显划痕、防护层牢固、色泽均匀、内壁及端口无毛刺。灯具外壳应具有多种颜色供选择，具体颜色在设计联络阶段确定。

13）LED灯具结构稳固，不变形，灯具结构合理，便于安装、检修、维护。灯具各部件与灯具本体连接应紧固、且不会松动。需具有良好的电路设计、散热设计、光学设计和外观设计，所有金属构件、配件均按照相关规定进行防锈、防腐蚀、防火处理。

14）灯具结构需有减震设计，减少震动对灯具的影响。

15）LED灯具整体使用寿命（光通量降至原先的70%的燃点时间）不低于50000小时，LED 照明灯具点亮 3000h时光通量维持率不应低于98%，LED 照明灯具点亮6000h时光通量维持率不应低于94%。当环境温度为26℃，LED照明灯具点亮时，灯具外壳金属表面温度不得高于45℃，LED芯片PN结温度不得高于85℃。

16）所有LED灯具应采用同一品牌的LED光源。

17）承诺在产品供货前免费提供供货范围内所有规格型号的LED灯具的CCC认证。

18）LED灯具总谐波失真应小于10%。

20）灯具类型以最终设计方案内容为准，并在设计联络阶段确定。

21）LED灯具配光合理，出光柔和，并适合于非遗展示橱窗及出入口标识橱窗环境，照亮橱窗内容物体表面颜色鲜艳饱满，出入口标识显眼明亮，需提供各种LED灯具的配光曲线。在设计联络阶段需根据非遗展示橱窗灯具的实际布置对各展示面照度进行计算并提供报告。

22）LED灯具造型美观，与设计风格协调一致，安装尺寸及安装工艺满足设计要求。

23）灯带需连续拼接安装形成光带，须采取措施减少拼缝对光带整体效果的影响，需对所采用的措施进行说明。

24）受玻璃墙面、检修位置等因素的影响，LED驱动电源无法与LED灯体结合安装的情况下，需负责提供LED驱动电源至LED灯体的电线，一般情况下每个LED需预留20米以上电线长度，具体长度以现场实际布置情况确定。

25）负责驱动与灯具的安装及调试工作，同时须结合设计方案、实施材料、易维护检修等方面深化安装方式。

26）照明灯具进场时应复验光源初始光效、灯具效率、谐波含量值；电线应复验导体截面和电阻值，详见《广东省地铁节能工程施工质量验收规范》 （DBJ15-114-2016）第7.2.2节和《建筑节能工程施工质量验收标准》（GB 50411-2019）第12.2节。

27）LED灯具自带功率因素补偿装置，补偿后灯具功率因素不低于0.95，灯具不得超额定功率使用。

6.5.2  LED光源技术要求

1）LED应采用表面贴装技术（SMT）等先进封装技术，不得采用直插引脚式封装。封装材料应具有高穿透率、高导热率、耐高温、耐日光辐射和抗潮湿，不得采用环氧树脂作为封装材料或透镜材料。LED应无铅、符合RoHS标准。

2）LED光源单颗功率为0.5～1W，可降功率运行。

3）一般灯具色温在4000±500K范围内，显色指数≥80。光源板灯芯配置、色温调节方案等在设计联络时确定。

4）在寿命L70期内LED的色品坐标与初始值的偏差在国家标准《均匀色空间和色差公式》GB/T7921-2008规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应超过0.007。

6.5.3 LED驱动电源技术要求

LED驱动电源采用开关型电源（SMPS），应适合180V～240V的交流电源，对电网电压波动适应范围大，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。开关型电源（SMPS）的基本要求如下：

- 环境温度-40℃至55℃时，电源可以正常工作。

- 能输出恒定电流，使各个LED的电流相匹配，以保持各个LED的亮度均匀一致。

- 低功耗，AC220V输入电压下，功率因数不低于0.95。

- 纹波电流小于额定输出电流的10%。

- 灯具驱动器具有防浪涌保护功能，满足国家规范的保护要求。

- 防护等级不低于IP54。

- 具有欠压、过压、开路、短路、过热等多种保护。散热良好，无内置风扇等被动散热装置。

- 应采用105℃时10000小时以上的长寿命电解电容，且电源的的使用寿命不低于50000小时。同时，须满足国标中对于电源安全、电磁兼容的要求。

- 总谐波失真应小于或等于10%。

- 拟选用的驱动电源应具有有效期内的中国强制性产品认证简称CCC认证或3C认证。

6.5.4 灯具形式技术要求

灯具由灯具外壳、光源板、面罩和安装辅件等组成。以灯带及射灯形式，供货商须根据设计方案对灯具进行深化设计（含光学设计等），并在设计方案稳定后，提供样品灯具以确认最终灯具方案。

a）灯带

| 组件名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 灯体 | 灯体材料 | 光学材料阻燃性不低于B1级（d0、t0、a1），不得采用PVC材质。 |
|  | 其它光学材料 | 防紫外线、抗冲击性强、抗老化、耐候、耐热、离火自熄。 |
|  | 直流LED灯带 | DC24V，LED，12W/m，含直流电源。 |
|  | 交流LED灯带 | AC220V，LED，12W/m。 |
|  | 灯体寿命 | 不低于50000小时 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于90lm/W |
|  | 防护等级 | 不低于IP65 |
| LED灯带 | 1.部位：橱窗四周及浮雕背面 2.面层材料品种、规格、颜色：硅胶软灯带LED24v低压 防水嵌入式灯带5米装宽12mm*12mm暖白光4000k 3.其他：详见相关节点大样图及满足施工技术标准和要求 |
| 安装方式 | 根据灯具在非遗展示橱窗内的使用环境设计并提供安装支撑器件等附件,包括但不限于卡扣、螺栓等，附件费用包含在投标报价中。 |

b）射灯

| 组件名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 灯体 | 灯体材料 | 整体材料采用高强度、高品质的优质铝合金框架，厚度≥1mm |
|  | 其它光学材料 | 防紫外线、抗冲击性强、抗老化、耐候、耐热、离火自熄。 |
|  | 透光面罩 | 须采用钢化玻璃，厚度3mm |
|  | 灯具本体寿命 | 不低于50000小时 |
|  | 整灯有效光效 | 不小于90lm/W |
|  | 防护等级 | 不低于IP20 |
| LED射灯（可调光） | 光束角(° ):24° 36° ; 光源:LED灯;光通量(lm):3150- 3350;功率(W):35;品种:导轨式射灯; 显色指Ra:90; 灯体尺寸(mm):Φ74×137; 灯具颜色:砂黑/细砂白; 色温(K):3000/3500/4000/5000;规格型号:CEL9117C |
| 安装方式 | 根据灯具在非遗展示橱窗内的使用环境设计并提供安装支撑器件等附件,包括但不限于卡扣、螺栓等，附件费用包含在投标报价中。 |

以上各类灯具的最终形式、尺寸及数量，后续需配合设计方结合最终的设计方案进行深化设计，并在设计联络阶段确认。

6.5.5 电气与电缆材料系统

6.5.5.1电缆

1、环境要求

环境温度：-5～+40℃

相对湿度：日平均值不大于95%；月平均值不大于90%；有凝露发生。

海拔高度：≤1000m

耐受抗震烈度：VIII度

雷暴日：≥90日/年

日照强度:1000W/m2(户外适用)

敷设条件：亚热带潮湿、多雨气候。

电缆敷设：穿管。

- 主要技术要求

系统参数

电力电缆工频额定电压U0/U：       0.6/1kV

系统频率：                        50Hz

系统接地方式：                    TN-S

3、电缆规格

交流0.6/1kV，铜导体交联聚乙烯绝缘、低烟、无卤、燃烧性能B1级电力电缆；

导体截面如下：

|  | 芯数 （铜芯） | 标称截面mm2 |
| --- | --- | --- |
| 控制电缆 | 2-37 | 1.5、2.5 |
| 电力电缆 | 1－5 | 2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240、300 |

4、工频耐压

电力电缆应经受3500V、5min不击穿；控制电缆应经受3000V，5min不击穿。

5、技术要求及性能

5.1 本次非遗设计使用的电缆应具有低烟、无卤、燃烧性能B1级、耐火等特性；

5.2 电缆燃烧时的低烟性能应能满足GB/T17651-1998《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》规定的试验条件下，燃烧时产生的烟浓度其最小透光率不小于60%。

5.3电缆燃烧时逸出气体的pH值和电导率测试按GB/T17650.2-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法第2部分:用测量pH值和电导率来测定气体的酸度》的规定，PH值不小于4.3，电导率不大于10µs/mm。

5.4电缆护套燃烧时的无卤性能应满足在GB/T17650.1-1998《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法 第1部分:卤酸气体总量的测定》规定的试验条件下，燃烧时产生的卤酸气体逸出量不大于5mg/g。

5.5电缆燃烧时的耐火性能应能满足GB/T 19216-2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》中的规定。

5.6投标书中应提供实现上述要求所采取的具体措施。

5.7电力电缆弯曲最小弯曲半径不大于15D。

5.8成品盘电缆端头采用热缩套管可靠密封，及时包装入库，以防止潮气侵入及端头受损。

5.9 投标人应在标书中提供实现以上各项要求所采取的具体措施。

5.10在本工程运营环境下，电缆的使用寿命不少于30年。

6、结构

电缆结构一般分为导体、绝缘层、金属屏蔽以及外护套层等。

6.1 导体

采用多股圆形铜线绞合紧压成导体，铜含量≥99.95%，其组成、性能和外观应符合GB/T3956-2008《电缆的导体》的规定，紧压系数不小于0.90，电缆芯线横截面积不小于标称面积。导体表面应光洁、无损伤绝缘的毛刺、锐边以及凸起或断裂的单线。

6.2 绝缘

绝缘应采用交联聚乙烯(XLPE)材料，电力电缆绝缘层性能应符合GB/T 12706-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》的要求，最薄点厚度应不小于标称值的90%(0.1mm；控制电缆绝缘层性能应符合GB/T 9330-2008《塑料绝缘控制电缆》的要求，最薄点厚度应不小于标称值的90%(0.1mm。

6.3 耐火绕包层

耐火绕包层技术性能满足GB/T 19666-2005《阻燃和耐火电线电缆通则》相应规定。

6.4 金属屏蔽

金属屏蔽材料应采用铜，电力电缆屏蔽层应满足GB/T 12706《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》的要求；控制电缆屏蔽层应满足GB/T9330-2008《塑料绝缘控制电缆》中的要求。

6.5内衬层

在金属屏蔽上应有不透水的内衬层，内衬层应与电缆的工作温度相适应，并对绝缘材料无有害影响，材料具有高阻燃性能；内衬层厚度应满足GB2952-2008《电缆外护层》的规定,内衬层的平均厚度应不小于标称厚度，且任一点上的最小厚度不应小于标称厚度的85%-0.1mm。

6.6外护套

电缆最外层挤包一层护套，其性能应满足低烟、无卤阻燃要求。标称厚度应符合GB/T 2952-2008《电缆外护层》的规定，最薄点厚度应不小于标称值的80%(0.2mm。护套表面光洁、无杂质、擦伤等缺陷。

6.7成缆

电缆成缆的填充材料采用非吸湿性阻燃材料，紧密无空隙，成缆后缆芯外形圆整。

6.8电缆标志

电缆绝缘线芯识别标志应符合GB/T 6995-2008《电线电缆识别标志方法》的规定。

电缆标识还应符合GB20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的相关规定。

成品电缆的护套上有制造厂名、产品型号、额定电压和自然数字的连续标志，前后两个完整连续标志间的距离小于500mm，标志字迹清楚,容易辨认、耐擦。

6.9其他

6.9.1 功能要求：

电缆应满足设备长期运行下各种工况载流量的要求，在各种环境条件、敷设条件均应保证使用要求。电缆挂牌应采用热转印方式，材料为硬质PVC。

6.9.2试验及检验：

（1）质监站的执法抽检；

（2）节能规范要求的相关电缆检验。

（3）监理单位按相关验收规范进行的检测；

（4）第三方权威检测机构的型式试验报告。

（5）阻燃电缆试验项目包括低烟无卤性能、烟密度试验等。具体送检规格及数量待设计联络阶段确定. 若电缆不满足上述要求，甲方有权采取相应措施。

（7）上述检测取得检测报告且满足要求后方可使用。

（8）电缆敷设前须通过上述第（1）、（2）、（3）条检测，若不满足要求，则全部电缆退场处理。

以上送检材料及检测费用包含在承包商的投标报价中，不单独开项计费。

6.5.5.2电线

###### 1、技术参数：

（1）电线类型

标称截面mm2

2.5、4、6、10、16、25、35、50、70

（2）特性

①低烟无卤特性符合GB/T 17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时释出气体的试验方法》和GB/T 17651《电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》的规定；阻燃特性符合GB/T 18380.33《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第33部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 A类》、《电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第34部分：垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 B类》的规定。

②低烟无卤电缆燃烧时烟密度试验的最小透光率不小于60%, 氯化氢气体(HCL)释放量不大于5mg/g,PH≥4.3，电导率不大于10μs/㎜。

③低烟无卤阻燃耐火电线的阻燃耐火性能满足XF 306.1~2《阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》、GB/T 19666《阻燃和耐火电线电缆通则》、GB/T 12666.1~3《单根电线电缆燃烧试验方法》、GB/T 3048.1~16《电线电缆电性能试验方法》。

（4）电线正常工作电压为0.75kV/0.5kV，正常工作率为50Hz。主要技术参数：

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 额定电压U0 | 500V | 老化后断裂伸长率（热塑性） | >100% |
| 氯化氢气体释放量 | <5mg/g | 最小透光率 | 60% |
| 耐电压 | 工频2000伏电压5分钟试验不击穿 | 阻燃等级 | 成束阻燃A(B) |
| PH | ≥4.3 | 电导率 | 不大于10μs/㎜ |

###### 2、功能要求：

电线应满足设备长期运行下各种工况载流量的要求，在各种环境条件、敷设条件均应保证使用要求。线缆挂牌应采用热转印方式，材料为硬质PVC。

###### 3、试验及检验：

（1）质监站要求的常规检验。

（2）节能规范要求的相关电线检验。

（3）电缆电线敷设前须通过上述第（1）条检测，若不满足要求，则全部电线退场处理。

以上检测费用包含在承包商的投标报价中，不单独开项计费。

（5）电线进场后，由驻地监理检查到货批次资料，并完成质监站要求的常规检验、节能规范要求的相关电线检验，检测取得检测报告且满足要求后方可使用。

6.5.5.3管材

###### 1、技术参数：

(1）普通照明回路：本次非遗设计所有普通照明回路电线保护钢管均需采用“热浸镀锌碳素结构钢电线管”，敷设方式俗称MT，碳素结构钢执行GB/T700。钢管执行标准为GB/T21835，技术参数如下：

| 公称口径(mm) | 允差 | 壁厚(mm) | 允差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | +0.3mm | 1.9 | ±10% |
| 25 | +0.3mm | 1.9 | ±10% |
| 32 | +0.3mm | 2.2 | ±10% |
| 40 | +0.3mm | 2.2 | ±10% |

（2）钢管锌层含量≥500g/m2，折算成厚度≥70µm。管内外表面锌层厚实，管内焊筋被拉除，不划伤电线电缆绝缘层。连接件、接线盒等配件公径尺寸与钢管配套，接线盒采用一次压铸成型产品，厚度不小于1mm。

###### 2、功能要求：

钢管敷设应保护配电线路可靠工作，满足电缆敷设及综合管线的安装要求，满足规范对接地安全、抗震等的要求。直线段部分每隔30m应设置伸缩节。

###### 3、试验及检验：

钢管进场后，由驻地监理检查到货批次资料，每个规格型号管材按不少于5%（不少于5根）该批次数量进行管壁厚度、防火涂层厚度测试，满足要求后方可使用。

6.5.5.4 配电工程技术要求

1、主电源配电工程要求

| 主电源智能控制配电箱 | 1.名称:主电源智能控制配电箱 2.规格:长1000mm*宽700mm*高200mm 3.安装方式:明装挂墙 4.主要组成:不低于国家标准的品牌施断路器、接触器，国产智能照明控制器，国产信号灯按钮等。 5.进出线方式：下进下出 6.防护等级：IP42 |
| --- | --- |
| 镀锌金属线槽 | 1.名称:镀锌金属线槽 2.材质:钢制 3.规格:MR50mm*50mm*1.0mm |

2、送配电装置系统要求

| 照明就地控制箱 | 1.名称:照明控制箱 2.型号:—— 3.规格:400*300*160 4.安装方式:明装挂墙 5.主要组成:不低于国家标准的品牌断路器及隔离开关。 6.进出线方式：下进下出 7.防护等级：IP42 |
| --- | --- |
| 开关电源变压器24V | LED低压24V电源 |
| 接线盒 | 1.名称:接线盒86*86 2.材质:钢制 3.安装形式:明装 |

#### 6.6 材料通用技术条件要求

材料技术性能须满足以下性能要求：

| 材 料 | 要 求 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 钢材 | Q235 |  |
| 不锈钢 | SUS304 | 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 |
| 外露连结件、固定件 | 采用国标SUS304不锈钢，表面拉丝处理 | 具有良好的耐蚀性、耐热性、低温强度和机械性能，冲压弯曲等热加工性好，无热处理硬化现象，无磁性。 |
| 橱窗内骨架、连结件、固定件 | 符合设计要求和国家相关材料检测标准 | 性能：耐酸、耐碱、耐高温、拉力和耐磨性强 |
| 绝缘材料及外包材料 | 采用国家优质绝缘材料 | 低烟、低毒、防火花、阻燃 |
| 螺栓、螺母、垫圈 | SUS304 |  |
| 涂饰 | 外部可见金属表面采用无机防火阻燃不黏涂层处理，涂层厚度60～80微米。 | GB/T4957-2003 |
| 防锈 | 熔融镀锌（HDZ55） |  |
| 非可视金属构件表面处理 | 热浸镀锌，厚度符合GB/T 13912-2020的要求。 |
| 彩色丝印 | 油墨具有耐久性及耐化学品性；色彩鲜艳准确，附着率强；涂层厚度均匀，无缺陷。（精度标准：＜5平方为＞1200dpi；5-10平方为＞700dpi；10-30平方为＞300dpi。） |

#### 接口要求

实施原则：非遗实施单位实施非遗导入车站装修内容，包括LED电子屏、灯具、电气电缆等，其余为11号线总包单位实施。

7.1设计界面说明：

a）圆形主形象图腾橱窗：长6400mm*宽3650mm，深度350mm；

b）文化展示橱窗：

A款：长12800mm*宽3650mm，深度350mm；

B款：长9600mm*宽3650mm，深度350mm；

c）圆形出入口标识橱窗：长4800mm*宽3650mm，深度350mm；

d）艺术品展示橱窗：长6400mm*宽3650mm，深度350mm；

e）LED电子屏多媒体展示墙：长15000mm*宽3550mm，深度350mm；

7.2装修接口要求：

1）圆形主形象图腾橱窗、文化展示橱窗、圆形出入口标识橱窗、艺术品展示橱窗、LED电子屏多媒体展示墙墙面嵌入深度预留350mm，要求达到橱窗玻璃面罩齐平墙面玻璃效果，以后续施工深化图纸为准。

2）圆形出入口标识橱窗需考虑有临时遮挡设施方案，具体在设计联络阶段落实。

3）玻璃墙板与吊顶、地面之间原则上不接触，无需接口处理。

4）玻璃墙板分缝应以地面完成面为基准面，竖向分缝垂直于地面完成面，横向分缝与地面完成面平行。

5）空调出风口不可直接对着LED电子屏表面，避免产生冷凝水，导致LED电子屏电路受潮。

7.3设备接口要求：

1）非遗展示橱窗用电功率为100W。

2）与照明配电箱的接口

非遗照明用灯具的开关驱动器、电源模块、网关安装专用配电箱，并配备漏电保护开关。内部所有接线由非遗实施单位负责完成。

3）与灯具的接口

智能照明系统需与灯具厂家明确通信协议，配合灯具厂家完成相应的调试工作，确保能实现对灯具调光等的控制模式。

4）与导视专业的接口

出入口艺术标识字的照明用电接入车站导视系统专业并预留用电接口。

5）灯具施工安装接口

a）电气接口为灯具内设置的接线端子处（L、N、PE）。连续灯带需按施工图配备附件, 具体安装方式设计联络时确定。

b）非遗实施单位负责调试所负责施工安装工程部分，进行灯具的安装、调试。

6）LED电子屏接口要求

LED电子屏需单独就近安装配电箱，主电源由低压室配电柜引入。实施单位核查配电柜与LED屏组的位置，根据具体的走向确定配电箱数量。

LED电子屏控制系统需接入车控室进行固定控制，可根据车站运营情况随时切换相关的信息。

控制端电脑到LED电子屏二合一处理器采用高清线链接，二合一处理器到LED电子屏通过网线链接，HDMI，DVI，DP取决于前端的信号，具体信号在设计联络阶段确认。

#### 八、其他要求

8.1制作工艺要求

8.1.1橱窗玻璃四周与不锈钢边框接口处应做密封处理，能够有效地防尘及防水，防水等级需达到IPX5以上。

8.1.2 非遗实物展示橱窗需要增加恒温恒湿的控制器，保持稳定的环境温湿度，以保证实物样品的最佳状态，同时避免因温差过大导致玻璃破裂；实物展示橱窗需要满足防盗报警要求，橱窗防盗上锁部件需要设置在山下两端非透明区域，避免影响橱窗的最佳展示效果。

8.1.3 装配要求

1)	保护：在安装过程中对所有完工后裸露可见的表面进行保护。

2)	冷成型弯曲通过冷成型工艺、冷弯成型机或冷卷曲来完成。

3)	孔洞：孔洞的开孔率按设计图纸的要求，各孔的中心距的公差符合有关规定，板面的平整度必须符合设计要求，周边金属没有变型，并且边缘整齐，无起皮、缺角、污垢等。

4)	活动部分：组装完成后，所有活动部分能自由移动而没有阻碍。

5)	清洁：除去所有在完工后暴露的或对使用者会造成伤害的毛刺或披峰。

6)	粘贴：清洁金属表面的油污，用机械或化学方法进行表面处理以增加附着力，使用环保结构胶贴和粘合剂，在加压的情况下进行成型粘合，其结构胶的特性要求如下：

7)	室温固化的建筑结构粘合剂，在室温下快速固化；

8)	最小剥离强度：9.1kg/25mm

9)	最小抗拉强度：45.4kg/625mm2

10)	最小抗剪强度 : 27.2kg/625mm2

11)	最小温度值100℃（铝合金板或不绣钢为基材）

12)	抗老化，人工加速老化5000小时，无变化。

13)	可在-5℃～+45℃的条件下进行施工，亦可带水作业，施工简便工艺性能好。

14)	粘接对象广泛，可粘接各种石材、大理石、砼、金属等, 具有对建筑结构承载快、粘接力强、抗拔拉力大的优良性能。

15)	耐水、耐介质，耐老化性能优良，密封、防潮性好；

16)	机械接合点：紧固情况下无可见的缝。

17)	机械接合点：构件的连接在以下情况中采用埋头螺丝，①螺栓在构件紧固后明显可见；②突出的螺栓会影响活动部分的移动。

18)	构件与基础相连接的机械接合点，包括连接面、楔子和紧固件。

19)	电路板的元件和集成电路的型号标识应保持完好，不得打磨和遮挡，如不能辨明电子元件，则为不合格产品。

20)	在以下温度湿度条件下，橱窗的内部表面或者内部结构不会凝结水蒸汽：室外40℃，相对湿度95%，室内24℃，相对湿度65%。

21)	各类非物质文化遗产元素造型材料的切割必须是平直无毛刺，所有横向纵向的接口必须齐平，无空隙或毛刺。

22)	保证所有安装好的非物质文化遗产造型零件结构必须合格无损坏；安装后非物质文化遗产造型上所有活动零件应提供安全措施，避免维护时因松动而造成坍塌或发生意外。部分非物质文化遗产造型内部件设计为免维护的活动零件和结构，或者设计为不需拆卸个体即可直接维护的活动零件和结构，应便于检修及维护工作。所有带光源的橱窗均可开启盖板以便内部维护维修及检查。确保非工作人员不能轻易开启或者进入橱窗的内部。

8.1.4抗震标准

非物质文化遗产结构必须足够稳固，抗震标准必须符合我国相关抗震规范要求。

8.2 其他要求

8.2.1 墙面、干挂板材的具体构造节点由承包商进行深化处理,但是不得改变设计方案及效果,承包商应保证其构造的安全性、合理性、经济性;设计、监理、业主应确认其节点处理方式没有改变设计方案及效果。

8.2.2隔墙及沟槽管洞尺寸(包括门窗洞口尺寸)以建筑设计定位尺寸为准。

8.2.3各个界面上遇到结构变形缝处，装修材料及龙骨等应断开,并根据面层设计留缝。

8.2.4设计图纸中除特别注明必须保证的尺寸外，其余特殊部位的尺寸及非标准尺寸为参考尺寸，具体由施工现场量定。

8.2.5各部位、部件的施工和安装，除满足施工图中的技术要求外，还应符合有关施工及验收规范的规定。

8.2.6 图腾及文化橱窗立面布置优先原则

a）“非遗”艺术橱窗立面布置优先于广告灯箱、导视牌、消防门等设施。

广告灯箱与“非遗”艺术橱窗距离应大于3200mm

b）“非遗”艺术橱窗周围1600mm范围内避免设置任何与文化图腾无关的设施。

c）所有“非遗”艺术橱窗镶嵌在装修材料形成的离壁墙内，与装修面平齐。

8.3实物样板要求

本项目非遗实施单位需制作并安装以下特定实物样板（具体制作大样及要求详见实物样板图），后续需要安装的实物样板由中标单位自行安装在业主指定的展示场地，经业主、监理单位、设计方认可后方可进行大面积的施工及订制，

- 圆形主形象图腾及文化展示橱窗：

a）超透钢化玻璃：300mm*边长300mm*厚12mm 一块

b）不锈钢立体造型掐丝珐琅浮雕:边长300mm*边长300mm*厚10mm 一个

2）圆形出入口标识橱窗：直径900mm*厚50mm“A”字母艺术标识一个

3）LED电子屏多媒体展示墙：长1280mm*宽2880mm LED电子屏幕 一组

8.4验收要求

8.4.1样品检验

- 完成样品制造及检验准备工作，并在样品检验开始日前向甲方提交详细的样品检验大纲与计划。

- 样品的检验应按合同、设计联络与审查要求和国家相关标准执行。

- 样品检验可在如下地点进行：

- 在制造工厂进行，由厂家自行负责试验装置和仪器仪表，并负责整理与编写检验报告；试验装置系统、试验用仪器仪表须经甲方、施工单位、监理单位认可，试验过程须有三方在场监督。

- 委托国家认可的权威检测机构对样品进行检验，出具检验报告；检验地点和单位不限。

- 样品检验主要项目如下：

- 外形尺寸、外观检验。

- 物理性能、化学性能。

8.4.2货物出厂检验

- 在合同货物供货日期前，将货物出厂检验大纲和检验日程安排告知甲方，甲方按时参加检验。

- 货物在厂内经加工成成品后，厂家提出检验申请，由监理工程师（或业主代表）组织出厂检验。

- 货物出厂检验评定标准及检验项目应按合同约定严格执行。通过出厂检验的批次货物才能被甲方接受。如果未能通过出厂检验，甲方有权拒收该批货物。货物出厂检验具体评定标准按标准执行。

- 完成出厂检验后，监理工程师和业主代表签字确认相关检验文件。

- 只有通过出厂检验的批次货物才能被甲方接受。

8.4.3到货检验

- 供应商将按工程进度，在适当的时间内与甲方协商具体的交货时间，及确认卸货地点。

- 供应商应在货物装车或装船完成后，以双方约定的方式及时通知甲方有关货物发运的信息。

- 所有货物到场后，由现场监理工程师主持，货物供货商、业主代表、接收单位代表共同参加开箱检查、清点、移交，货物供货商填报《货物开箱检查移交记录》，并在次日将货物和随箱资料一式四份移交买方存档，完成货物及文件移交。如果任何一方在接到开箱检查通知后不按时到场，则视为同意开箱检查结果，事后仍需在《货物开箱检查移交记录》上签认。

- 若在开箱检查中发现诸如数量、型号、外观、尺寸、原产地等与合同规定不符，或合同货物和密封包装物本身的短少和损坏，或有关随箱资料不齐全，参与验货的各方须签字确认该记录。

- 合同双方应在开箱检查通过后及时签署现场检验单，如发现短缺或损坏，则只有在这些短缺或损坏的货物已经补齐、更换、或修理完毕并经重新检验合格后，才视为开箱检查通过。

- 供应的货物应有同批货物的出厂合格证和检测报告。

8.5质保与维护要求

8.5.1 质保要求

本次非遗项目除已提出明确质保期限的材料和设备，所有实施部分质保期限不低于两年，包括不限于墙面玻璃、非遗艺术橱窗、立体浮雕造型、灯具、LED电子屏及配套的的电器电缆等配套设备。

质保期内所产生的非人为性损坏，均由非遗实施单位提供免费维修服务。

8.5.2后期维护

质保期内，实施单位应定期对设备进行清洁、检查。质保期间出现问题需要在1小时内进行积极回应，当日内到场维护。问题解决后需留底记录告知业主，确认后方可离场。如果问题不能当场解决的，应及时明确问题原因及解决时间。

质保到期前1个月内，实施单位应对设备进行全面检修、清洁维护，及时排查可能出现的问题，并对业主安排的接手人员进行专业培训，同时出具维保手册，确保相关人员能具备后期维保能力。