## Slide 1
ITG REAL ESTATE GROUP
国贸地产2023年过程质量评估体系宣贯
2023年3月

## Slide 2
CONTENTS
目录
01
02
住宅过程质量评估体系
2023年评估规则
公建过程质量评估体系
2023年评估体系调整说明
2023年评估规则
2023年评估体系调整说明

## Slide 3
PART 01 住宅过程质量评估体系

## Slide 4
2023年评估规则—总说明
一、编制的原则和依据：
1.国贸地产集团相关文件的有关要求。
2.国家、地方及行业相关质量的规范文件。
3.国贸地产集团相关制度、标准、规定。
4. 行业内优秀工艺、成熟做法、评估体系标准、评估成果考核应用等。
二、适用范围：本PPT中的评估体系及相关标准适用于国贸地产集团在建项目。
三、评估组织：
1）评估周期：住宅过程评估参评条件：
土建阶段：实测实量标段内主体拆模总套数达到30套或总拆模楼层达到10层即满足实测条件，后续每季度评估一次；
精装阶段过程质量评估不少于三次，介入时点为：精装交付样板完成，厨卫间墙地砖完成≥30 户时开始第一次评估，部品部件安装完成 ≥30户开始第二次评估，部品部件安装完成70%开始第三次评估，其他介入时点根据现场实际情况而定。
退出评估：当季度该项目进入交付评估则退出过程质量评估。
2）人员安排：
住宅过程质量评估人员设置1组，每组3名评估人员。
3）评估频率及计划安排：
国贸地产工程成本中心根据各项目进度情况，确定受检项目和评估时间，形成项目工程巡检评估计划。各项目的实际评估时间由评估组于评估前通知参评项目部；
住宅过程质量评估提前1天通知测评项目，提前一天抽选蓄水测区；

## Slide 5
2023年评估规则—总说明
四、过程质量评估流程：
1）评估准备：
工具准备：检测工具包括但不限于：2米靠尺、楔形塞尺、阴阳角尺、塔尺（标尺）、“双十字”激光扫平仪、游标卡尺、电钻（或超声波测厚仪）；
人员准备：参评项目部负责组织各参评标段施工单位、监理单位人员到位；
资料准备：参评项目中心、施工单位、监理单位应提前准备项目评估涉及的相关图纸、内业资料等；参评项目填写书面的《项目进度采集表》，在评估组到达时提交评估组组长，评估组据此确定测区并随机抽查其准确性，项目需保证进度采集表准确性，如发现谎报、瞒报等，进行相应通报。
2）评估原则介绍：
设计值数据由项目负责提供；
现场评估过程由项目部、施工单位、监理单位共同见证并确认实测数据；
当参加人员对现场条件、实测方法、实测数据、评判标准等存在异议时，需即时报集团工程成本中心沟通协调；
各参评单位应积极配合现场评估工作，如因参评单位故意不配合造成现场评估工作无法进行的，经参评项目部及集团工程成本中心确认后，即中止该项目评估，集团将对有关单位进行通报；
确定参加和配合人员的数量和分工，原则上每实测实量、安全文明和质量风险评估组均安排项目部、施工单位、监理单位至少各一人陪同。

## Slide 6
项目存在土建和精装单位同时施工作业时，达到标准划分后按土建和精装单位各自管理的区域进行评分，项目各分项评分为各施工单位分项得分的面积加权平均值（精装单位管理面积为各标段实际移交面积，总包单位管理面积为总建筑面积扣除各移交面积），对施工单位的考核按相应单位的成绩执行。检查时项目应主动配合评估人员进行面积确认。
说明：
由原来的土建和精装标段划分适用50户或标段内1/3标准调整为精装阶段过程质量评估不少于三次，介入时点为：精装交付样板完成，厨卫间墙地砖完成≥30 户时开始第一次评估，部品部件安装完成 ≥30户开始第二次评估，部品部件安装完成70%开始第三次评估，其他介入时点根据现场实际情况而定。当季度参与两次及以上精装过程质量评估的标段，季度精装过程质量评估得分取各次评估成绩的平均值。
2023年评估规则—总说明

## Slide 7
住宅过程评估
质量风险40%
实测实量40%
质量管理
50%
渗漏试验
50%
安全文明20%
国贸地产 | 实测实量 | 质量风险 | 安全文明
住宅过程评估 | 40% | 40% | 20%
 | 综合评估结果=实测实量×40%+质量管理×40%+安全文明×20% |  | 
2023年评估规则—评估体系总体架构

## Slide 8
钢筋工程
砌筑工程
设备安装工程
抹灰工程
涂饰工程
墙面饰面砖
地面饰面砖、窗台石
入户门
铝合金门窗（或塑钢窗）
实测实量架构（40%）
PC构件
橱柜安装
木地板
公共部位（装饰阶段）
混凝土结构工程
防水工程
室内门
实测实量规则：
1）根据进度，优选抽选新工作面；（如无新工作面则全覆盖）
2）钢筋工程抽查2个流水段（水平向施工阶段、竖向施工阶段各一个），墙柱除外墙外围外，其他部位一侧合模视为墙柱验收合格，梁为沉梁或板钢筋施工视为梁钢筋验收合格，板为面筋绑扎完成视为板钢筋验收合格
2）主体结构测区为2层，（如标段同时使用铝模及木模，要求测区分别覆盖到铝模及木模）；
3）砌筑工程测区为2层，要求整层大面已完成不少于2层（顶砌以下全部完成，二次结构可不完成，样板层不进行实测）；
4）抹灰工程测区为2户，要求整层大面完成不少于2层（完成时间大于等于1天，样板层不进行实测），如实测楼层养护期（7d）未达到要求，空鼓/开裂分项不进行实测或更换养护期达到要求的楼层进行实测；
4）精装修测区为4户， （样板层不进行实测），如实测楼层墙地砖养护期（7d）未达到要求，空鼓分项不进行实测或更换养护期达到要求的楼层进行实测；
5）测区不能满足实测实量时或抽取的楼栋不能涵盖所有实测分项时，则由第三方额外抽取楼栋与楼层数。
2023年评估规则—实测实量架构

## Slide 9
渗漏
空鼓/开裂
观感质量
成品保护
结构安全
违规强条
地暖工程
质量管理架构（20%）
机电安装
机电预留预埋
质量管理规则：
1）随机抽取2栋楼（屋面、地下室、作业面、阳露台、首层必查）；
2）质量管理《扣分标准》质量缺陷出现频率扣分：Ⅲ级：普遍发生（10处以上）；Ⅱ级：部分发生（6-9处）；Ⅰ级：个别发生（2-5处）；
3） 带★扣分项说明： ★ 为普通项， ★ ★为B级红线、 ★ ★ ★为A级红线；
普通★项：凡出现为Ⅱ级，质量管理总分加扣1分；凡出现为Ⅲ级，质量管理总分加扣3分(百分制）；
B级★★红线：凡出现为Ⅰ级，质量管理加扣1分；出现为Ⅱ级，质量管理总分加扣2分；出现Ⅲ级，总分加扣3分(百分制）；
A级★★★红线：凡出现为Ⅰ级，质量管理总分加扣2分；出现Ⅱ级，质量管理总分加扣3分；出现Ⅲ级，质量管理总分加扣4分(百分制）。
2023年评估规则—质量管理架构

## Slide 10
面状构件
楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；
楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；
以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；
墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；
墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；
幕墙板材每块算一处。
线状构件
每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；
每根柱（含构造柱）每层算一处；
变形缝每条每层算一处；
天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；
烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；
幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
体状、点状、离散可数构件
门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具等每个算一处；
小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；
栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
2023年评估规则—质量缺陷计算规则

## Slide 11
渗漏试验
（20%）
精装
土建
外墙
门窗
楼地面
卫生间
阳露台
屋面
卫生间降板
渗漏试验注意事项：
1）检查项不少于3项时进入检查，否则只检查不计分:
2 ）外窗、反坎应使用背负式喷壶淋水:
3 ）门槛石若出现大面积后铺(以“精装防渗漏管理”中，防水做法因门槛石未先铺判定加扣分为标准)，则“卫生间门槛石蓄水”检查项零分；
4）渗漏试验选取楼层内最薄弱部位淋水试验；
5）渗漏试验：未按工序管理要求施工，则按规避测区处理按不合格点计算。
2023年评估规则—渗漏试验架构

## Slide 12
2023年评估体系调整说明—实测实量
实测实量新增内容 |  |  |  | 
检查项目 | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区
新增钢筋工程 | 墙、板钢筋网绑扎间距 | 量测相邻钢筋网连续量三档，取最大值，作为一个点计算合格率 | [-20,20]mm | 20
 | 柱、梁箍筋绑扎间距 | 每个测区连续量三档，取大值，按一个计算点计算合格率 | [-20,20]mm | 20
 | 梁、柱节点箍筋设置 | 实测箍筋数与设计要求比较，交接处柱无箍筋，该点判定不合格，计2个不合格点，交接处柱有箍筋但不满足规范要求按一个不合格点计算合格率 | * | 20
 | 箍筋制作要求 | 一般构件弯拆角度不应小于90度，抗震构件应为135度，平直段长度，一般构件不少于箍筋直径5倍，抗震构件不小于箍筋直径的10倍，且不小于75mm | * | 10
 | 套筒连接质量 | 直螺纹丝头在套筒中央位置并互相靠顶紧，套丝长度满足套筒1/2，外露丝头不超过（外露不得大于2扣），且端部平整；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 电渣压焊 | 电渣压力焊焊包外露不得小于4mm，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头弯折角不大于3度，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 20
 | 电弧焊 | 电弧焊表面应平整，不得有凹陷或焊瘤，焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹，咬边深度不得大于0.5d；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 梁、柱、墙搭接长度 | 钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm； 钢筋绑扎搭接长度应满足LLE；接头错位连接应满足0.3LLE；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 梁、柱、墙锚固长度 | 梁、板、墙、柱等构件的受力钢筋锚固长度，包括直线及弯折部分；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 钢筋绑扎 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定：墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎 | * | 30
 | 竖向受力钢筋偏位 | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | * | 10
 | 钢筋保护层 | 施工区域垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求（满足规范要求） | * | 10
 | 墙、梁与板起步筋设置 | 梁、墙按第一步筋为5CM、板按设计网格尺寸的0.5倍，实测值与设计值比较，允许偏差 | [-20,20]mm | 10
砌筑工程 | 新增户内门洞尺寸偏差 | 高度以1米标高线为标准 | [-10,10]mm | 10
抹灰工程 | 调整净高 | [-20,20]mm调整为[-15,15]mm；且>25mm;<-25mm为爆板 | [-15,15]mm | 40
抹灰工程 | 细化区分空鼓 | 无空鼓 | * | 20
 | 细化区分开裂 | 无开裂 | * | 20
涂饰工程 | 新增叠级(吊顶)水平度 | （有爆板） | [0,5]mm | 40
 | 新增地面水平度 | （有爆板） | [0,5]mm | 40
 | 新增门槛石与地面水平极差（施工技术指引为标准） | 木地板基层面与设计值对比 | [0,1]mm | 6

## Slide 13
2023年评估体系调整说明—实测实量
实测实量新增内容 |  |  |  | 
检查项目 | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区
新增防水工程 | 卫生间防水切片厚度 | 不低于设计值（最小厚度不小于设计厚度90％，且平均值满足设计要求） | * | 10
墙面饰面砖 | 墙面表面平整度 | 新增光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,2]mm | 12
 |  | 新增木质墙面 | [0,1]mm | 12
 | 墙面垂直度 | 新增木质墙面 | [0,1.5]mm | 12
 | 墙面阴阳角方正 | 新增光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,2]mm | 12
 |  | 新增木质墙面 | [0,1.5]mm | 12
 | 墙面接缝高低差 | 细化区分瓷砖墙面 | [0,0.5]mm | 12
 |  | 细化区分光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,0.5]mm | 12
 |  | 细化区分木质墙面 | [0,0.5]mm | 12
 | 新增墙面拼缝宽 （设计要求或施工技术指引） | 瓷砖墙面 | [-0.5,0.5]mm | 12
 |  | 光面石材/干挂瓷砖墙面 | [-0.5,0.5]mm | 12
 |  | 木质墙面 | [-0.5,0.5]mm | 12
地面饰面砖、窗台石 | 新增地砖饰面砖拼缝宽 （可以照项目设计标准为依据进行实测） | 瓷砖地面 | [-0.5,0.5]mm | 12
 |  | 石材地面 | [-0.5,0.5]mm | 12
地面饰面砖、窗台石 | 新增窗台石裂缝/空鼓 （施工技术指引为标准） | 无裂缝、空鼓（小于等于300mm窗台为湿铺） | * | 10
新增入户门 | 门框正、侧面垂直度 | * | [0,2]mm | 10
 | 门扇与门侧框间留缝 | * | [1,3]mm | 5
 | 门扇与地面间留缝 | 精装交付 | [4,10]mm | 5
户内门 | 新增门套与吊顶间缝隙 | 底漆施工完成面 | [1,2]mm | 10
 | 调整门贴脸平整度 | 未打磨 | [0,2]mm | 20
 |  | 已打磨(含底漆施工完成) | [0,1]mm | 20

## Slide 14
2023年评估体系调整说明—实测实量
实测实量新增内容 |  |  |  | 
检查项目 | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区
木地板 | 新增户内地板踢脚线与面层间的缝隙 | * | [0,1]mm | 12
公共部位（装饰阶段） | 新增公区涂饰墙面表面平整度（公区电梯间） | 腻子 | [0,4]mm | 16
 |  | 底漆已施工（已打磨） | [0,3]mm | 16
 | 新增公区涂饰墙面垂直度（公区电梯间） | 腻子 | [0,4]mm | 16
 |  | 底漆已施工（已打磨） | [0,3]mm | 16
 | 新增公区涂饰墙面阴阳角方正（公区电梯间） | 腻子 | [0,4]mm | 20
 |  | 底漆已施工（已打磨） | [0,3]mm | 20
 | 新增公区涂饰墙面裂缝/空鼓（公区电梯间） | 无裂缝、空鼓 | * | 10
 | 新增公区瓷砖墙面表面平整度（公区电梯间） | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 6
 |  | 光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,2]mm | 6
 |  | 木质墙面 | [0,1]mm | 6
 | 新增公区瓷砖墙面垂直度（公区电梯间） | 瓷砖墙面 | [0,2]mm | 6
 |  | 光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,2]mm | 6
 |  | 木质墙面 | [0,1.5]mm | 6
 | 新增公区瓷砖墙面阴阳角方正（公区电梯间） | 瓷砖墙面 | [0,3]mm | 6
 |  | 光面石材/干挂瓷砖墙面 | [0,2]mm | 6
 |  | 木质墙面 | [0,1.5]mm | 6
 | 新增公区瓷砖墙面裂缝/空鼓（公区电梯间） | 满粘法施工的石材/薄板砖不得有空鼓、裂缝，墙面瓷砖无裂缝、瓷砖中部及阳角不得空鼓、边角允许空鼓面积不大于5cm*5cm | * | 10
 | 新增公区地砖表面平整度（公区电梯间） | 瓷砖地面 | [0,2]mm | 6
 |  | 石材地面 | [0,2]mm | 6
 | 新增公区石材地砖接缝高低差（未打磨）（公区电梯间） | * | [0,2]mm | 6
 | 新增公区地砖裂缝/空鼓（公区电梯间） | 满粘法施工的石材/薄板砖不得有空鼓、裂缝，墙面瓷砖无裂缝、瓷砖中部及阳角不得空鼓、边角允许空鼓面积不大于5cm*5cm | * | 4

## Slide 15
2023年评估体系调整说明—质量管理
质量管理新增及调整内容 |  |  | 
渗漏 | 外墙 | 构造柱 | 新增外墙构造柱支模时未设投料斗、未设穿过柱身的对拉螺杆；支模时穿透砌块；
 | 外窗及窗框安装 | 新增外窗洞口尺寸 | 门窗框与洞口墙体安装缝隙过宽或过窄（每边小于10mm或大于30mm），未提前按要求进行处理，采用砂浆、砖块等直接修补，大于30mm的未在窗框塞缝完成后再涂刷防水涂料至框边10mm
 | 防水施工及构造 | 新增预留洞口（有水部位洞口除外） | 传料口、放线洞等预留洞口二次浇筑质量存在铁丝吊模、露筋、浇筑不密实等，吊洞封堵未分层施工，吊洞不密实，吊洞后存在渗漏
 |  | 新增防水卷材施工 | 防水卷材收口措施不牢固，卷材上返高度低于建筑完成面250mm。 防水层施工完成后厚度不满足设计要求、卷材搭接长度不满足规范要求；防水层出现空鼓、鼓包、朝天缝等质量问题
 |  | 屋面、室内卫生间、阳台及地下顶板防水基层 | 新增基层不干燥时施工聚氨酯涂膜、卷材防水；防水施工前止水螺杆洞、螺杆头切割处理不到位
 |  | ★出屋面（含地下车库顶板）烟风道一次性浇筑 | 新增楼梯间、机房、女儿墙等未一次性浇筑
 |  | 调整防水成膜质量 | 1、防水成膜存在气泡、夹渣、透底、脚印、粉化现象 2、防水涂刷高度卫生间淋浴区上返高度不低于1.8m、范围不符合防渗漏图集及方案要求施工；卫生间防水施工未延伸至卫生间门口外500范围内；两侧门边未延伸200mm，且外侧墙面未上返250mm（当地质监验收无强制要求的除外）
 |  | 调整防水保护 | 1、未设置地面防水砂浆保护层进行下道工序施工；（防水保护层设定，按设计图纸要求进行判定，图纸明确无保护层可不设） 2、在已完成的防水层上面进行二次开槽工作；防水上存在材料堆载、破损、踩踏、脚印明显、污染等现象
 |  | 新增门套防潮 | 1、涉水房间门套基层板与门槛石间未预留防潮间隙（高度不小于50-100mm） 2、安装时背面未刷防潮漆或贴平衡纸，未做防潮处理
 |  | 调整★淋浴屏做法 | 1、止水钢板未采用 2mm 厚热镀锌钢（或同厚度 SUS304 代替）；（止水钢板转角部位宜整板折弯，若需焊接须在工厂完成，并确保焊缝饱满，同时做好防腐处理后才能运至现场；挡水条两端应与抹灰面搭接（入墙1cm以上）；表面涂刷厚度不低于1.5mm厚JS防水涂料，加强防水层应与地面防水有效搭接，搭接长度不低于2cm） 2、在现场拼接、焊接钢板，用其它材料代替钢板；先铺贴墙砖，后安装石材挡水坎 3、钢板未固定牢固，钢板未高于干区完成面 15-20mm 以上 4、石材挡水槛未采用专用粘接剂填充饱满后再倒扣入止水钢板上，挡水槛两端与墙面缝隙的粘接剂未挤压饱满密实
 |  | 新增浴缸做法 | 1、浴缸处应地漏未预留设置检修口，地漏未带止回功能的 2、浴缸未使用成品止水地漏，未增设排水地漏，浴缸底部未设置找坡1%坡向浴缸底部地漏 3、浴缸周边墙体底部未设置200mm高C20混凝土反坎，反坎施工及成型质量不符合要求 4、浴缸内及与墙边交接处周边300mm范围内地面未施工1.5mm厚聚合物防水涂料；且浴缸底部未沿墙面上返300mm
 |  | 调整★防水做法 | 卫生间地漏周边地砖找坡不满足2~3%，卫生间门槛石与相连完成面地砖不小于15mm高差；门槛石未设置倒角，完成后的铺设防水附加层，防水附加层未与地面防水层交圈，出现加强防水与墙面、地面防水分层的现象

## Slide 16
2023年评估体系调整说明—质量管理
空鼓/开裂 | 砌筑灰缝 | 调整★★灰缝饱满度 |  | 砌体灰缝砌筑砂浆（粘结剂）不饱满（目测外墙灰缝透光缝、灰缝有缝隙且钢尺或铁丝可插入5CM均视为不合格）内墙灰缝采用空心砌或灰缝饱满度低于80%
 | 细化内墙基层处理、挂网 | 区分内墙基层处理 |  | 1、挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞应封堵密实到位、结构缺陷未修补到位，杂物未及时清理 2、基层胀模部位未在抹灰前处理，出现抹灰后剔凿墙面现象 3、挂网前高低差＞10mm未用水泥砂浆填补 4、存在先进行墙面甩浆后进行灰饼施工等明显工序不合理行为
 |  | 区分内墙挂网 |  | 1、挂网部位未包括：不同基体交接部位、烟道与墙体的接合处；预制条板的企口接缝处、条板隔墙阴阳角处以及条板与建筑主体结构结合处 2、挂网部位未向各边延伸100mm，搭接宽度小于100mm；钢丝网挂设不牢固 3、抗裂网丝径小于0.7mm
 | 细化外墙基层处理、挂网 | 区分外墙基层处理 |  | 1、挂网、甩浆前未将墙体各种孔洞应封堵密实到位、结构缺陷未修补到位，杂物未及时清理 2、基层胀模部位未在抹灰前处理，出现抹灰后剔凿墙面现象 3、挂网前高低差＞10mm未用水泥砂浆填补
 |  | 区分外墙挂网 |  | 1、挂网部位未包括：不同基体交接部位等 2、外墙钢丝网挂设及丝径不符合规范与设计要求 3、挂网部位未向各边延伸100mm，搭接宽度小于100mm，钢丝网挂设不牢固
 | 新增及调整精装防开裂管理 | 细化★★三防处理 |  | 装修木作未做三防处理即进行施工（防虫、防火、防腐处理），且涂刷不均匀 1、使用木方或大芯板做边龙骨时未做三防处理 2、门套/窗套未做三防处理 3、主灯具固定点木基层表面未进行三防处理（六面防腐处理） 4、木饰面及软硬包基层采用木龙骨做骨架时，木龙骨未做三防处理
 | 新增及调整精装防开裂管理 | 吊顶工程 | 新增吊杆安装质量 | 1、吊杆安装前顶棚未进行弹线标注位置，吊杆未采用热镀锌成品螺杆，或吊杆膨胀栓/螺管存在外露、螺栓松动现象 2、沿主龙骨方向的吊杆间距大于1200mm，潮湿结露环境间距大于900mm，吊杆过短，安装不牢固，上下螺丝未紧固（吊杆底部螺丝长度10-20mm），且吊杆存在弯曲、不垂直、生锈等现象 3、吊杆长度大于1.5m时未加设30*30热镀锌角钢作反向支撑加固处理或增设转换层

## Slide 17
2023年评估体系调整说明—质量管理
空鼓/开裂 | 新增及调整精装防开裂管理 | 吊顶工程 | 调整自攻螺丝处理 | 1、螺钉头未埋入板内，钉眼未做防锈处理；安装钉距：未切割的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜，板边钉距不得大于150mm，板中钉距不得大于200mm 2、吊顶石膏板使用除自攻螺钉以外的措施固定石膏板 3、嵌缝未使用专用嵌缝石膏粉填塞饱满密实
 |  | 新增门套/窗套、木饰面及软硬包木基层 | 门套/窗套 | 1、轻质隔墙洞口侧边门套基层板未采用宽30*厚3mm（厚度最小不得小于2mm）镀锌扁铁对穿螺栓固定；砌体门洞两侧未设置预制块，门套基层未采用多层板制作（厚度不得低于12mm）；底框安装：采用膨胀钉（美固钉 8*100 mm，锚入墙体深度≥80 mm）将防潮底框固定于洞口（防潮层靠墙）、底框下端距门槛石留 30-50 mm 防潮；墙体与底框之间不得有间隙、不得用胶合板块调整底框的垂直度及直线度；墙厚≤120mm 竖向一行钉固定、墙厚＞120mm 竖向两行钉固定、横向钉间距≥60mm；竖向钉间距≤650mm、上下距离端头≤150mm 2、门套基层板（混凝土墙体）未采用美固钉在门套侧边固定 3、采用射钉或气钉固定底框；底框与墙垛之间采用发泡剂填充缝隙，门套与底框固定点之间采用发泡剂填充缝隙或悬空打钉 4、门套线顶端与天棚之间未预留预留伸缩缝3-5mm（天棚为石膏板基层面） 5、门套与底框连接不紧密牢固，每边固定点少于2 处 6、无底框安装门套：调整门套安装配合间隙可用一层胶合板垫块，底框与垫块和门套之间存在有缝隙，垫块与底框固定少于 6 颗 4*30 自攻螺钉，垫块与空隙填发泡剂不密实
 |  |  | 木饰面及软硬包基层 | 1、采用轻钢龙骨做骨架时，膨胀螺栓未与墙面固定，副龙骨中心间距大于300mm，封多层板时多层板未做三防处理，多层板未采用自攻螺丝与副龙骨固定，钉距大于300mm，板边钉距大于200mm，螺钉距板边缘的距离未在10mm~15mm范围内 2、采用木龙骨做骨架时，未采用30*40木方，间距大于300mm，未采用美固钉固定墙面
 |  |  | 施工工艺 | 1、室内装饰中使用木线条（如：门框、角线、饰线等）2米内出现接头 2、木饰面工艺槽宽度大小不一致，存在未贴皮、油漆等现象，目测明显合缝不紧密，宽窄不一，有明显变形 3、安装方式未按照集团或方案施工工艺标准执行
 |  | 新增轻钢龙骨隔墙基层施工 （改造墙体不涉及打分） | 轻钢龙骨隔墙基层施工 | 1、室内轻钢龙骨隔墙未设置混凝土反坎，高度出地面完成面不足150mm；隔墙内未填充防火隔音岩棉，或填充不饱满、不密实 2、天地龙骨膨胀螺丝间距大于600mm，竖向龙骨中心间距大于400mm，横撑未设置，隔墙周边未留3mm的空隙，贯通龙骨安装松动 3、板边钉距大于200mm，钉距大于300mm，螺钉距石膏板边缘的距离小于10mm或大于16mm
 |  |  | 卫生间钢架墙体安装质量 | 1、钢架上下端及与侧边墙体未固定牢固、可靠，不同基体交接处未加设抗裂钢丝网片 2、穿孔水泥压力板未使用燕尾螺丝固定、未满挂钢丝网、未涂刷界面剂

## Slide 18
2023年评估体系调整说明—质量管理
空鼓/开裂 | 新增及调整精装防开裂管理 | 吊顶工程 | 调整自攻螺丝处理 | 1、螺钉头未埋入板内，钉眼未做防锈处理；安装钉距：未切割的板边以10~15mm为宜，切割的板边以15~20mm为宜，板边钉距不得大于150mm，板中钉距不得大于200mm 2、吊顶石膏板使用除自攻螺钉以外的措施固定石膏板 3、嵌缝未使用专用嵌缝石膏粉填塞饱满密实
 |  | 新增门套/窗套、木饰面及软硬包木基层 | 门套/窗套 | 1、轻质隔墙洞口侧边门套基层板未采用宽30*厚3mm（厚度最小不得小于2mm）镀锌扁铁对穿螺栓固定；砌体门洞两侧未设置预制块，门套基层未采用多层板制作（厚度不得低于12mm）；底框安装：采用膨胀钉（美固钉 8*100 mm，锚入墙体深度≥80 mm）将防潮底框固定于洞口（防潮层靠墙）、底框下端距门槛石留 30-50 mm 防潮；墙体与底框之间不得有间隙、不得用胶合板块调整底框的垂直度及直线度；墙厚≤120mm 竖向一行钉固定、墙厚＞120mm 竖向两行钉固定、横向钉间距≥60mm；竖向钉间距≤650mm、上下距离端头≤150mm 2、门套基层板（混凝土墙体）未采用美固钉在门套侧边固定 3、采用射钉或气钉固定底框；底框与墙垛之间采用发泡剂填充缝隙，门套与底框固定点之间采用发泡剂填充缝隙或悬空打钉 4、门套线顶端与天棚之间未预留预留伸缩缝3-5mm（天棚为石膏板基层面） 5、门套与底框连接不紧密牢固，每边固定点少于2 处 6、无底框安装门套：调整门套安装配合间隙可用一层胶合板垫块，底框与垫块和门套之间存在有缝隙，垫块与底框固定少于 6 颗 4*30 自攻螺钉，垫块与空隙填发泡剂不密实
 |  |  | 木饰面及软硬包基层 | 1、采用轻钢龙骨做骨架时，膨胀螺栓未与墙面固定，副龙骨中心间距大于300mm，封多层板时多层板未做三防处理，多层板未采用自攻螺丝与副龙骨固定，钉距大于300mm，板边钉距大于200mm，螺钉距板边缘的距离未在10mm~15mm范围内 2、采用木龙骨做骨架时，未采用30*40木方，间距大于300mm，未采用美固钉固定墙面
 |  |  | 施工工艺 | 1、室内装饰中使用木线条（如：门框、角线、饰线等）2米内出现接头 2、木饰面工艺槽宽度大小不一致，存在未贴皮、油漆等现象，目测明显合缝不紧密，宽窄不一，有明显变形 3、安装方式未按照集团或方案施工工艺标准执行
 |  | 新增轻钢龙骨隔墙基层施工 （改造墙体不涉及打分） | 轻钢龙骨隔墙基层施工 | 1、室内轻钢龙骨隔墙未设置混凝土反坎，高度出地面完成面不足150mm；隔墙内未填充防火隔音岩棉，或填充不饱满、不密实 2、天地龙骨膨胀螺丝间距大于600mm，竖向龙骨中心间距大于400mm，横撑未设置，隔墙周边未留3mm的空隙，贯通龙骨安装松动 3、板边钉距大于200mm，钉距大于300mm，螺钉距石膏板边缘的距离小于10mm或大于16mm
 |  |  | 卫生间钢架墙体安装质量 | 1、钢架上下端及与侧边墙体未固定牢固、可靠，不同基体交接处未加设抗裂钢丝网片 2、穿孔水泥压力板未使用燕尾螺丝固定、未满挂钢丝网、未涂刷界面剂

## Slide 19
2023年评估体系调整说明—质量管理
观感质量 | 精装观感质量控制调整为观感及工艺 | 调整开关、插座至电气、设备安装工程 | 开关、插座面板未紧贴墙面，四周缝隙，安装不牢固，表面不光滑整洁、污染、碎裂、划伤，装饰盖缺失
 |  | 调整吊顶 | 1、窗帘盒大小一致、方正、内侧收口清晰 2、铝扣板吊顶扣板拼接缝隙宽窄不一、拼缝直线度不顺直、高低差明显 3、吊顶无开裂、起皮、脱落、发霉、划痕等现象
 | 调整及新增精装观感质量控制 | 调整涂饰（底漆施工完成后） | 1、涂饰出现刷痕明显、波浪纹、流坠、透底，阴阳角不顺直，明显色差 2、开关面板周边收口粗糙，材料交接处不得出现收口粗糙、咬边、漏黑等现象 3、涂料与其它材料/部品的交界面、踢脚线与木地板交界部位打胶收口
 |  | 新增走火楼梯 | 地面明显不平整，楼梯踏步存在明显大小头和破损，踏步高度不均匀，墙面存在大面积空鼓、开裂
 |  | 新增墙纸、金银箔观感质量 | 1、目测出现明显色差、阴阳脸 2、距墙1米目测出现可见接缝 3、对花图案不完整、变形，平整度差；污染、划伤、破损、阴阳角、门窗口、开关面板及与不同材质交接处收口粗糙、开胶及胶体污染 4、金银箔收口进行打胶处理
 |  | 调整木地板观感 | 1、污染、划伤、磕碰、破损、霉变、冒灰、明显大小头、异响、色差等质量缺陷 2、距1.5m处正视无明显木线条接缝、目测明显起拱、翘曲，松动 3、木地板不得出现拼缝缝隙大小头；
 |  | 新增踢脚线 | 1、表面污染，存在明显色差；踢脚线划伤，不顺直、拼缝不严密，不方正；踢脚线钉眼外露；安装不牢固、松动、破损；踢脚线与墙面、木地板接缝处缝隙不均匀； 踢脚线位有扭曲变形、墙面交接不严现象 2、防潮棉上翻至踢脚线约20mm，无大面积冒灰，无明显色差 3、距1.5m处正视无明显木线条接缝、目测明显起拱、翘曲，松动、异响，踢脚线位有扭曲变形、墙面交接不严现象 4、采用卡式安装，墙面卡条需贯通，不得用枪钉直接固定，破坏表面油漆 5、地面存在地暖的情况，门碰（吸）禁止安装在地面 6、禁止木地板表面与踢脚线之间的缝隙打胶收口
 |  | 新增入户门 | 入户门安装不牢固；入户门门框四周塞缝不密实（含门槛空腔部分）
 |  | 新增厨房金属门 | 厨房金属门材料壁厚测量不满足图纸或合同要求，不锈钢可视面存在施焊、切割烧蚀现象
 |  | 新增户内门 | 1、未按照工艺工法标准执行 2、五金开孔不精准、留缝不均匀、存在现场二次开孔，隔音胶条拐角处接缝未做到自然平顺牢固、未在出厂前安装好隔音胶条 3、线条拼缝不密实，存在明显缝隙，有划伤，线条开裂、变形、脱落、霉点、色差、钉眼外露等缺陷，门套与墙面存在明显缝隙，观感质量较差；门套线边采用打胶进行收口处理 4、五金安装不牢固，无松动、开启灵活，门吸设置合理，胶条安装不齐全、脱落等 5、厨卫间门套靴各部件未粘接牢固，安装方向不正确，与门套上下不平整对齐，竖向接缝偏差≥1mm，水平缝宽偏差≥0.5mm 6、表面存在明显钉眼

## Slide 20
2023年评估体系调整说明—质量管理
观感质量 | 精装观感质量控制调整为观感及工艺 | 新增柜体质量 |  | 1、开孔处或切割处未封闭处理 2、橱柜内底板未满足防水要求 3、柜体无背板、柜体两侧收口板大小误差较大，背板后面设备安装处，开口粗糙 4、门板不平整、翘曲，门板缝不均匀、大于1.8m的柜门未设置拉直器或加强肋的 5、装饰板表面存在明显钉眼、色差、破损 6、内嵌柜体未设置收口板，其宽度应大于3cm，且两侧宽度未保持一致;收口板与墙面或柜体缝隙未做到均匀一致，存在毛边或锯齿状 7、柜体存在二次加工；
观感质量 | 精装观感质量控制调整为观感及工艺 | 新增台面质量 |  | 1、台盆与台面连接使用易受潮材料作支撑 2、台面石未飘出柜门至少1cm安装 3、台面粘结处未倒内圆角，圆角不均匀一致 4、台面石与墙面缝隙不均匀 5、台面开孔转角处未成圆角，未进行加强处理；台面存在明显拼缝修补痕迹 6、台面石正面侧边与门贴脸、侧墙边距离＜1cm；台面开洞大于台下盆口径10mm
 |  | 新增五金件 |  | 1、卫生洁具固定不牢，结合缝无密封胶 2、器具位置不正，配件结合处不紧密 3、洁具排水不畅，马桶存在使用痕迹 4、启闭异常，功能缺失，互相碰擦、固定不平整和松动 5、门板、拉篮开启不灵活，存在异响、暗藏冰箱门板与冰箱门不联动 6、五金件表面锈迹、划痕及污染；拉手底座与板面连接不紧密，松动、歪斜，螺丝头凸出板面、歪斜、缺少
 |  | 新增淋浴屏 |  | 存在启闭异常，功能缺失，互相碰擦、固定不平整和松动，打胶质量差现象
 |  | 新增玻璃镜面 |  | 镜面划痕、安装歪斜、收口打胶质量差；明显磕碰、破损
 |  | 新增户内及公区墙地面石材工程 | 石材加工要求 | 1、水刀拼花拼缝未考虑拼花图案异型拼接，未进行拼花板块加强措施 2、小于200mm宽的石材未现场拼接，且拼缝修补效果不能满足要求 3、石材线条2.5米以内未进行整根加工，现场拼接且拼缝不对纹路，到场前未在加工厂里进行预排版及编号 4、墙面石材如有凹槽，阴角收口未进行45度拼接对角处理（每块石材的切割角度稍小于45o ，以利于调整拼接），槽内未抛光 5、石材排版不合理，存在小于10cm小砖上墙
 |  |  | 石材湿贴施工要求 | 1、石材湿贴时石材背面网格未铲除，墙、地面石材采用水泥砂浆灌浆安装时，石材背面未满刮大理石粘结剂 2、石材进场前未进行六面防护处理；找坡不到位 3、石材及瓷砖踢脚线未采用湿贴，或者直接粘贴于石膏板或木基层上
 |  |  | 干挂石材施工要求 | 1、型钢规格不符合国家标准，未热镀锌处理 2、钢架焊接部位未作二度以上防锈处理 3、不锈钢石材挂件钢号不为304 4、大理石背景线条及石材窗套线安装未采用镀锌钢架焊接作基层，石材与钢架连接不牢固，未使用AB胶粘接，不得采用木基层代替钢架施工，板材宽度大于800MM横向未设置3处挂件

## Slide 21
2023年评估体系调整说明—质量管理
观感质量 | 精装观感质量控制调整为观感及工艺 | 新增户内及公区墙地面石材工程 | 石材观感质量 | 1、石材表面存在色差、锈斑、明显断裂、断纹、接缝高低差、污染、划伤、破损、修补痕迹明显、阳角处理不清爽等 2、石材地面补胶颜色与石材未同色，结晶亮度未达到90度以上 3、不同材料交接处收口粗糙，不顺直，不能使用腻子进行填塞缝隙，观感质量较差 4、石材表面反碱、拼缝目测明显大小不一，开关盒等处开孔过大、粗糙 5、踢脚线与墙地面存在明显缝隙，阴阳角拼接处粗糙 （石材观感质量相距2米检查,存在问题为不合格）
 |  |  | 门槛石/窗台石 | 1、石材表面存在色差、锈斑、明显断裂、断纹、接缝高低差、污染、划伤、破损、修补痕迹明显、阳角处理不清爽等 2、石材补胶颜色与石材未同色 3、窗台石安装大小头、拼缝不严喇叭缝，与周边收口粗糙、窗边收口未压住窗台石露缝等 4、使用水泥砂浆铺贴窗台板、与涂料交界处打胶收口 5、宽度≤（进深）300mm 的窗台板未采用专用粘接剂湿法铺贴，采用发泡剂铺贴；（宽度（进深）大于 300mm 的窗台板铺贴时可采用专用粘接剂或者胶合板条（厚 12mm）与发泡剂结合） 6、窗台板与墙体和窗框之间未分别保留 3mm 伸缩缝，墙体一侧收口与墙面做法不符，窗框一侧未采用与窗框同色硅酮胶收口；台面不水平、完成面高度低于铝合金下边框上口10mm； 7、出现先安装门套，再铺贴门槛石现象
 |  | 新增户内及公区墙地面瓷砖工程 | 瓷砖施工工艺 | 1、陶质墙地砖铺贴前未浸水处理；瓷质砖（玻化砖）背面未拉毛、刮胶处理；瓷砖缝未采用专用十字卡件进行施工，存在错缝、高低差、缝隙大小不一问题；主要饰面砖的找坡坡度及坡向地漏周边100mm附近的地砖找坡坡度与3-5%不符 2、出现在成品烟道上直接贴砖；（成品烟道须先满挂钢丝网（钢丝网 20*20 直经 1mm，玻纤网 160g/㎡）、抹灰（水泥砂浆 M15）后贴砖，烟道两侧与墙面挂网搭接宽度≥10mm） 3、出现部品设备安装后再排查瓷砖空鼓 4、瓷砖排版不合理，存在小于10cm小砖上墙
 |  |  | 瓷砖观感质量 | 1、目测出现明显色差、裂缝、划伤、破损；勾缝不饱满、表面污染严重 2、材料交接处收口粗糙，阴阳角不顺直，使用腻子进行填塞缝隙，观感质量较差； 3、出现暴边、拼缝目测明显大小不一、瓷砖压向存在有误、现场切割且切割大小头、开关盒、窗边等处开孔过大、粗糙、地漏周边套割尺寸不准确、收口不美观、预留偏位、砂浆结合层外露等现象
 |  | 调整软硬包及木饰面 |  | 软硬包： 1、转角处有轻微褶皱；个别板块布料有轻微包点，不平；木饰面线条拼接处不圆滑，油漆较薄 2、有色差，有大面积褶皱；对缝不直，有错缝现象，表面包点较多；固定不牢固，有松动；木饰面、踢脚线开裂，有色差 3、表面有划伤，破损，污染无法清除；起包严重，钉眼清晰；踢脚转角处缝隙较大，拼接不严密 木饰面： 1、表面目测明显色差、污染、划伤、磕碰、破损、霉变，收口粗糙、不美观、不饱满、不均匀 2、分格缝不平直，凹缝凸条不一致，直线不平顺，曲线不平滑，缝宽不一等观感缺陷 3、木饰面表面存在钉眼固定

## Slide 22
2023年评估体系调整说明—质量管理
成品保护 （新增集团标准做法） | 调整入户门 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象 （门扇六面包裹（原厂覆膜）； 第一层保护采用静电吸附塑料薄膜对门；第二层保护采用瓦楞纸对门内外两面进行保护； 门扇运输时右上图方法对边框进行保护，四个角做硬保护，有门槛的，必须进行保护，使用细木工板做成盒状，进行保护，可防止碰撞、污染）
 | 调整★门窗、五金 | 门窗成品保护不到位：划痕、碰迹、污染、破坏 （出厂前对外表面进行覆膜处理；开启窗扇内外两侧均保护；安装后窗框室内部分采用薄膜保护； 卧室窗扇在主体施工阶段原则上不能开启。 门框下槛采用 12 厘夹板、铝合金、或塑料板做成“U”型反扣保护；玻璃安装及保护出厂前玻璃内外两面均采用静电吸附薄膜进行保护。 ）
 | 调整室内栏杆 | 成品保护、防锈不到位；栏杆污染或划伤 （栏杆用薄膜缠绕保护（出厂前完成），以不外露漆膜面为准；栏杆安装后，楼梯栏杆使用塑料薄膜包裹保护，阳台及连廊铝合金栏杆使用塑料薄膜+ 无纺布包裹保护。 ）
 | 调整木地板 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、磕碰现象 （将地板表面打扫干净、先满铺地板防潮保护膜，采用瓦楞纸（或直接采用地面保护垫）做进一步保护，周边和衔接部位用胶带纸封闭，瓦楞纸覆盖至踢脚线，不留空隙。 木地板保护拆除后，若有墙面整改，踢脚线及地面需用遮蔽膜做成品保护。）
 | 调整配电箱、弱电箱、开关插座 | 成品保护不到位，存在污染现象 （1、埋墙箱体安装后须粘贴薄膜或美纹纸进行保护； 2、布线完成面板安装之前用硬纸皮封口， 面板安装前须完成最后一遍涂饰作业，三边两线整改完毕符合要求。面板安装后用美纹纸保护开、插座）
 | 新增窗台石、门槛石； | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （清洁完毕，用适宜尺寸的成品瓦楞纸板折成L型，覆盖在窗台、门槛石表面，覆盖时必须确保石材完全被包覆。在纸板交接处及转角处，需用胶带固定；或采用 9 厘石膏板进行保护。）
 | 新增地面瓷砖/石材 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （地砖、石材铺贴完成后及时清除地砖表面瓷砖胶及垃圾，清洁完毕后满铺 0.2mm 厚弱粘性薄膜、彩条布或地毯进行保护。在薄膜交接处及转角处，需用透明胶带固定，公区需用地毯保护。）
 | 新增墙面瓷砖/石材 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （墙砖镶贴完成、自检合格后立即保护。公共区域阳角保护采用L型9厘夹板对阳角保护，高度1200mm。 室内瓷砖、石材阳角保护采用成品阳角条进行保护，并采用硅硐胶进行临时固定，防止施工过程中碰撞砖角）
 | 新增户内门 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （门扇安装过程中应避免损伤原厂保护膜，确保保护膜完整、无裸露。室内门门套的阳角用阳角成品保护条保护并覆膜。涂料施工时门套周边应用美纹纸进行隔离保护防止污染。门把手应采用原包装袋包裹，胶带纸固定。）
 | 新增木饰面、柜体台面 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （木饰面采用塑料气泡膜覆盖；门扇、收纳柜、橱柜等必须采用塑料保护膜进行全面保护）

## Slide 23
2023年评估体系调整说明—质量管理
成品保护 （新增集团标准做法 | 新增电梯 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （1、电梯轿厢 四周及顶板:采用 9mm 厚三聚氰胺密度板固定，可根据电梯不同型号做适当调整；有利于通风、方便顶灯维修、镂空部分用亚克力板，不易碎并且透光率高；板材之间采用角铝连接， 螺丝固定。 地面板：18mm 木色密度板作底板，周边顶至侧板根部。 下槛处：门口处用 200 宽，长同门宽的 18mm 多层夹板挡板，两侧倒边，与底板活页连接， 绳子提起可翻 2、按钮保护 内按钮：两件板材保护，第一件板材保护操纵壁，同时在召唤箱面板处开长孔，尺寸大于操纵箱面板，然后第二件板材尺寸大于或等于该长孔尺寸，上面根据操纵箱面板实际需要预留按钮孔、轿厢显示及检修面板开孔，覆盖在第一件板材的长孔上，整个操纵箱保护板（按钮保护区）改为增加活页连接的可掀开板材。 外召唤面板：表面覆膜，或采用 9 厘板装订盒子进行保护。 ）
 | 新增马桶 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （注意保留原包装物，安装完成后用原包装直接包裹马桶，不得在保护纸壳上面堆放材料，或把保护纸壳移作他用，在保护包装上标识严禁踩踏等标识）
 | 新增淋浴屏 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （铝合金框及玻璃，均在出厂前采用静电吸附薄膜对内外两侧进行保护）
 | 新增浴缸 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （浴缸安装完成后将周围清理干净，用浴缸自带保护膜拆开沿浴缸台外侧至里覆盖，再用12 厘夹板保护，张贴严禁踩踏标识）
 | 新增厨卫五金件 | 成品保护不到位，存在污染和划伤、破损现象 （安装完成、验收合格后，用用原包装物包裹保护，用胶带封闭。）
 | 新增钢筋保护 | 板钢筋作业面未设置混凝土浇筑临时施工通道，或设置不足；直螺纹接头无保护措施

## Slide 24
2023年评估体系调整说明—质量管理
结构安全 | ★★独立支撑 |  | 新增（塔吊洞口、地下室预留洞口）周边悬臂构件未搭设独立支撑，或独立支撑提前拆除，先拆后搭
 | 砼构件或钢筋 |  | 新增严禁砼楼板面后开槽
 | 新增非受力主筋规格及数量 |  | 梁、板、墙、柱非受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符
 | 取消钢筋安装 |  | 1.钢筋数量不满足设计图纸要求； 2.钢筋安装间距不符合要求（连续量三档）； 3.预埋套管破坏主筋； 4. 箍筋(数量、尺寸、弯钩)不满足规范及设计图纸要求，梁底钢筋未绑扎到位
 | 取消绑扎连接 |  | 钢筋的绑扎搭接、焊接、机械连接、锚固等，不满足16G101-1规定
地暖工程 | 湿法地暖 | 加热管安装 | 新增分集水器的安装歪斜。地暖管出地面引向分集水器的盘管在弯管处未设置定型弯管器，出地面管道未排列整齐，固定到位；盘管与分水器、集水器连接时，其明露部分外部未加装柔性塑料套管或波纹管套管
 |  | 伸缩缝 | 新增1、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝，必须穿越时，伸缩缝处未设长度不小于200mm柔性套管 2、地暖回填层与墙面间未设置侧面绝热层，绝热层的材质、厚度不符合规范要求（高发泡聚乙烯泡沫塑料厚度不宜小于10mm、模塑聚苯乙烯泡沫塑料板不得小于20mm），高度低于填充层上边缘
 |  | 填充层、面层施工 | 新增1、绝热层安装前工作面不平整、干燥、有杂物；泡沫塑料类绝热层、预制沟槽保温板、供暖板的铺设不平整，板间的相互接合不严密，接头未用塑料胶带粘接平顺 2、填充层施工前，地暖盘管铺设完成后未做压力测试（测试合格后泄压到0.3~0.4MPa全程保压至项目完工、交付）
 | 干法地暖 | 新增伸缩缝 | 1、当地面面积超过30㎡或边长或边长超过6m时，未按不大于6m设置伸缩缝 2、面积较大的面层根未据图纸设计设置面层伸缩缝 3、加热管的环路布置不宜穿越填充层内的伸缩缝，必须穿越时，伸缩缝处未设长度不小于200mm柔性套管 4、地暖回填层与墙面间未设置侧面绝热层，绝热层的材质、厚度不符合规范要求（高发泡聚乙烯泡沫塑料厚度不宜小于10mm、模塑聚苯乙烯泡沫塑料板不得小于20mm），高度低于填充层上边缘
 |  | 新增管道敷设 | 新增分集水器的安装歪斜。地暖管出地面引向分集水器的盘管在弯管处未设置定型弯管器，出地面管道未做到排列整齐，固定到位；盘管与分水器、集水器连接时，其明露部分外部未加装柔性塑料套管或波纹管套管

## Slide 25
2023年评估体系调整说明—质量管理
机电安装 | 户内 | 新增给排水管道 | 给排水管 | 1、给排水管道穿梁、墙和楼板处未设置套管，套管内有管道的接头；给水管保温层未保持连续完整、无缺失 2、给排水管道的布置影响烟道逆止阀及软管的安装 3、墙面安装的给水管道与电气保护管间距不符合规范要求（不小于100mm）； 4、给水管道施工完成后未做压力测试，（测试合格后泄压到工作压力（0.3~0.4MPa），并全程保压至项目完工、交付（气温在0℃以下不测）） 5、排水管目测存在倒坡现象 6、管道不洁净、顺直、有污染、存在色差、破损，直角、死角，接头出现渗漏 7、卫生间排水管道的布置影响排气软管的安装
 |  |  | 地漏 | 1、地漏存在偏心、错位现象 2、地漏无可靠的成品保护措施
 |  | 新增电气、设备安装工程 | 电线管及管线安装 | 1、天花内线管与天花龙骨共用吊筋，走向凌乱，接线盒盖板缺失 2、明配导管未做到横平竖直、排列整齐有序，支吊架固定不可靠 3、等电位箱被遮盖、浴室内的金属管材以及灯具、插座接地保护线（PE 线）未与局部等电位端子箱相连接，连接线未采用 2.5mm2穿 PC16 塑料管保护暗敷 4、紫铜板未与预留接地扁铁有效连接
 |  |  | 开关插座安装质量 | 开关、插座面板未紧贴墙面，四周缝隙，安装不牢固，表面不光滑整洁、污染、碎裂、划伤，装饰盖缺失
 |  |  | 家电安装 | 安装不牢固、表面存在污染、划伤、变形、使用功能缺失
 |  | 新增通风与空调系统 | 空调工程 | 1、空调室内机安装固定不平稳、无防松动措施，未采取减振措施； 2、空调铜管、冷凝水管穿梁、墙和楼板处未设置套管，套管内有管道的接头或焊点，保温层未保持连续完整、无缺失；冷凝水管有设置排水坡度且不小于1% 3、冷凝水、制冷剂管道保温存在破损、漏保现象 4、风口安装不牢固，松动、变形现象 5、风口安装与装饰面未做到贴实无缝隙，横平竖直，螺口在风口侧面
 |  |  | 暖风机/换气扇 | 1、软管长度超过1.5米须未采用PVC硬管，接头部位未采用软管并可靠连接 2、卫生间排气道接口直径不足80mm；若废气直排室外，硬质套管需未突出室内墙面50mm，不锈钢卡箍与软管连接 3、软管与止回阀连接不到位，软管存在挤压、变形现象

## Slide 26
2023年评估体系调整说明—渗漏试验
渗漏试验新增及调整内容 |  |  |  | 
控制项 | 检查项目 | 检查项 | 检查方式 | 检测点
土建 | 外墙 | 新增PC外墙与接缝处淋水 | 随机抽取pc外墙接缝缝隙，打胶（按图纸设计）淋水实验，使用25的水管淋水15个分钟，检查内部拼缝处是否有渗漏。 | 4
 | 楼地面 | 新增预留洞口封堵淋水试验（传料洞/放线洞） | 传料洞/放线洞部位进行淋水试验，3-5分钟后观察是否存在渗漏现象，且关注浇筑是否密实。 | 4
 | 新增阳露台 | 结构板 （有设计给水点的阳台为蓄水测区） | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，蓄水高度应漫过楼板最高点2cm，第二天检查是否漏水 | 4
精装 | 卫生间 | 调整卫生间门槛石 （防水完成后） （由原来4个检测点增加至8个） | 现场随机抽取卫生间门槛石部位闭水2小时，蓄水高度不低于门槛石面下1cm | 8
 |  | 调整淋浴区挡水坎 （防水完成后） （由原来4个检测点增加至8个） | 现场随机抽取卫生间挡水坎部位闭水2小时，蓄水高度不低于挡水坎面下1cm | 8
 |  | 新增卫生间楼板（防水完成后） 仅针对卫生间淋浴区部分 | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，蓄水高度不低于挡水坎面下1cm，第二天检查是否漏水 | 8
 |  | 调整卫生间地面 （地砖铺贴完成后蓄水） 仅针对卫生间淋浴区部分 | 现场随机抽取卫生间，蓄水高度不低于挡水坎面下1cm，第二天检查是否漏水 | 8
 | 阳露台 | 新增阳露台楼板（防水完成后） | 提前一天晚上通知蓄水，确定测区，留存影像资料，第二天检查是否漏水， 蓄水高度不低于阳露台门槛面下1cm | 8
 |  | 调整阳露台门下滑 （由原来4个检测点增加至8个） | 阳台推拉门下槛淋水试验，15分钟后观察是否存在渗漏现象。 | 8

## Slide 27
PART 02 公建过程质量评估体系

## Slide 28
一、编制的原则和依据：
1. 国家、地方及行业相关质量的规范文件。
2. 国贸地产集团相关制度、标准、规定。
3. 近几年我司评估积累的公建相关经验、制度和优秀做法。
4. 行业内优秀工艺、成熟做法、评估体系标准、评估成果考核应用等。
二、适用范围：本PPT中的评估体系及相关标准适用于国贸地产集团所有在建公建项目，含商业、学校、医院、写字楼、展览中心、会议中心及综合体等（不含住宅底商及配建幼儿园）。
三、评估组织：
1）参评条件和评估周期：
实测实量、质量风险：标段内主体总拆模楼层达到2层即开始评估（具体视现场进度情况而定），后续每季度评估一次；
退出评估：当季度该项目进入交付评估阶段则退出过程评估，如较上季度无新增工作面，则暂停实测实量和质量风险评估，只进行安全文明专项评估。
2）人员安排：
公建过程质量评估人员设置1组，每组3名评估人员；
3）评估频率及计划安排：
国贸地产工程成本中心根据各项目进度情况，确定受检项目和评估时间，形成项目工程巡检评估计划。各项目的实际评估时间由评估组于评估前通知参评项目部；
公建过程质量评估提前1天通知测评项目，提前一天抽选蓄水测区；
2023年评估规则—总说明

## Slide 29
四、过程质量评估流程：
1）评估准备：
工具准备：检测工具包括但不限于：2米靠尺、楔形塞尺、阴阳角尺、塔尺（标尺）、“双十字”激光扫平仪、同型号5米钢卷尺（2把）、激光测距仪、游标卡尺、电钻（或超声波测厚仪）；
人员准备：参评项目部负责组织各参评标段施工单位、监理单位人员到位；
资料准备：参评项目中心、施工单位、监理单位应提前准备项目评估涉及的相关图纸、内业资料等；参评项目填写书面的《项目进度采集表》，在评估组到达时提交评估组组长，评估组据此确定测区并随机抽查其准确性，项目需保证进度采集表准确性，如发现谎报、瞒报等，进行相应通报。
2）评估原则介绍：
设计值数据由项目负责提供；
现场评估过程由项目部、施工单位、监理单位共同见证并确认实测数据；
当参加人员对现场条件、实测方法、实测数据、评判标准等存在异议时，需即时报集团工程成本中心沟通协调；
各参评单位应积极配合现场评估工作，如因参评单位故意不配合造成现场评估工作无法进行的，经参评项目部及集团工程成本中心确认后，即中止该项目评估，集团将对有关单位进行通报；
确定参加和配合人员的数量和分工，原则上每实测实量、安全文明和质量风险评估组均安排项目部、施工单位、监理单位至少各一人陪同。
2023年评估规则—总说明

## Slide 30
2023年评估规则—评估体系总体架构
公建过程评估
质量风险60%
实测实量20%
安全文明20%
国贸地产 | 实测实量 | 质量风险 | 安全文明 | 代建管理行为
公建过程评估 | 20% | 60% | 20% | 只做风险提示，不计入总分
 | 综合评估结果=实测实量×20%+质量管理×60%+安全文明×20% |  |  | 

## Slide 31
实测实量规则：
1）根据进度，优选抽选新工作面；（如无新工作面则全覆盖）
2）钢筋工程抽查两个流水段（水平向施工阶段、竖向施工阶段各一个），墙柱除外墙外围外，其他部位一侧合模视为墙柱验收合格，梁为沉梁或板钢筋施工视为梁钢筋验收合格，板为面筋绑扎完成视为板钢筋验收合格
2）主体结构测区为2层。（如标段同时使用铝模及木模，要求测区分别覆盖到铝模及木模）；
3）砌筑工程测区为2层，要求整层大面已完成不少于2层（顶砌以下全部完成，二次结构可不完成，样板层不进行实测），如墙面拉毛已完成则不实测；
4）抹灰工程测区为2层，要求整层大面完成不少于2层（完成时间大于等于1天，样板层不进行实测），如实测楼层养护期（7d）未达到要求，空鼓/开裂分项不进行实测或更换养护期达到要求的楼层进行实测；
5）精装修工程测区为2层，要求整层大面完成不少于2层；（完成时间大于等于1天，样板层不进行实测），如实测楼层墙地砖养护期（7d）未达到要求，空鼓分项不进行实测或更换养护期达到要求的楼层进行实测；
5）测区不能满足实测实量时或抽取的楼栋不能涵盖所有实测分项时，则由第三方额外抽取楼栋与楼层数。
2023年评估规则—实测实量架构
混凝土结构工程
砌筑工程
抹灰工程
涂饰工程
户内墙面饰面砖
户内地面饰面砖
公区墙面饰面砖
公区地面饰面砖
实测实量架构（20%）
钢结构工程
防水工程
门窗工程
给排水工程
轻质隔墙工程
暖通工程
强、弱电工程
消防工程
幕墙工程
渗漏试验

## Slide 32
质量风险规则：
1）模板支撑工程抽查一个流水段（处于顶板钢筋绑扎阶段）；幕墙工程为必查项，当抽取楼层无幕墙工程时，在幕墙工程龙骨已完成20%的楼层中单独抽取检查楼层；
2 ）精装修中间层吊顶龙骨安装超过50%，该进入检查；
3 ）机房及屋面重要设备必查，每种机房各抽查一个；
4 ）机房包括：制冷站、配电房、泵房、给水泵房、风机房、锅炉房、发电机房、设备转换层、换热站（如果有）；（市政单位施工合同内容除外）
5 ）质量风险中质量缺陷扣分频率为：Ⅲ级：普遍发生（10处以上）；Ⅱ级：部分发生（6-9处）；Ⅰ级：个别发生（2-5处）；
6 ）带★扣分项说明： ★ 为普通项， ★ ★为B级红线、 ★ ★ ★为A级红线；
7 ）普通★项：凡出现为Ⅱ级，质量风险总分加扣1分；凡出现为Ⅲ级，质量风险总分加扣3分(百分制）；
8 ） B级★★红线：凡出现为Ⅰ级，质量风险加扣1分；凡出现为Ⅱ级，质量风险总分加扣2分；凡出现Ⅲ级，总分加扣3分(百分制）；
9 ） A级★★★红线：凡出现为Ⅰ级，质量风险总分加扣2分；凡出现Ⅱ级，质量风险总分加扣3分；凡出现Ⅲ级，质量风险总分加扣4分(百分制）。
10 ）列为其他AB级条款的检查项不计分，只进行AB级红线数量统计。
2023年评估规则—质量风险架构
地下防渗漏
钢筋
混凝土
钢结构
二次结构
外墙
抹灰工程
质量风险架构（60%）
屋面工程
墙面装饰
地面装饰
天花装饰
门窗、栏杆工程
楼地面防渗漏
幕墙
给排水
通风空调
电气工程
电梯工程
消防工程
带★、★★、★★★扣分合计

## Slide 33
面状构件
楼板（已砌隔墙）每自然间算一处；
楼板（未砌隔墙）相邻轴线合围面算一处；
以屋脊分界，大屋面板每个单元算一处；
墙（已砌隔墙）每自然间每面墙算一处；
墙（未砌隔墙，含外墙）相邻轴线之间每层每面算一处；
幕墙板材每块算一处。
线状构件
每根梁（含反坎、导墙）每跨算一处；
每根柱（含构造柱）每层算一处；
变形缝每条每层算一处；
天沟、阴阳角线、止水钢板、避雷带、桥架、线槽、风管每条算一处（以转角为界）；
烟风道、管井、管道每根（个）每层算一处；
幕墙龙骨按相邻节点间的每段算一处；幕墙打胶按相邻胶缝间每段算一处。
体状、点状、离散可数构件
门、窗、钢副框、栏杆、地漏、橱柜、窗台板、卫生间等电位、配电箱、灯具、水泵、洁具等每个算一处；
小屋面板、空调搁板、阳露台板、雨棚板等每块算一处；
栏杆埋件、幕墙埋件、其它埋件每个算一处。
2023年评估规则—质量缺陷计算规则

## Slide 34
2023年评估体系调整说明—实测实量
实测实量新增内容 |  |  |  | 
检查项目 | 检查内容 | 判断条件 | 评判标准 | 检测区
新增钢筋工程 | 墙、板钢筋网绑扎间距 | 量测相邻钢筋网连续量三档，取最大值，作为一个点计算合格率 | [-20,20]mm | 20
 | 柱、梁箍筋绑扎间距 | 每个测区连续量三档，取大值，按一个计算点计算合格率 | [-20,20]mm | 20
 | 梁、柱节点箍筋设置 | 实测箍筋数与设计要求比较，交接处柱无箍筋，该点判定不合格，计2个不合格点，交接处柱有箍筋但不满足设计要求按一个不合格点计算合格率 | * | 20
 | 箍筋制作要求 | 一般构件弯拆角度不应小于90度，抗震构件应为135度，平直段长度，一般构件不少于箍筋直径5倍，抗震构件不小于箍筋直径的10倍，且不小于75mm | * | 10
 | 套筒连接质量 | 直螺纹丝头在套筒中央位置并互相靠顶紧，套丝长度满足套筒1/2，外露丝头不超过（外露不得大于2扣），且端部平整；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 电渣压焊 | 电渣压力焊焊包外露不得小于4mm，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头弯折角不大于3度，偏心不大于0.1d且不得大于2mm；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 电弧焊 | 电弧焊表面应平整，不得有凹陷或焊瘤，焊接接头区域不得有肉眼可见的裂纹，咬边深度不得大于0.5d；接头错位连接应满足35d且≥500；（满足设计及规范要求） | * | 20
 | 梁、柱、墙搭接长度 | 钢筋绑扎搭接长度不得小于300mm； 钢筋绑扎搭接长度应满足LLE；接头错位连接应满足0.3LLE；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 梁、柱、墙锚固长度 | 梁、板、墙、柱等构件的受力钢筋锚固长度，包括直线及弯折部分；（满足设计及规范要求） | * | 10
 | 钢筋绑扎 | 《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》中5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定：墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎；板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎，底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎 | * | 30
 | 竖向受力钢筋偏位 | 柱（或暗柱）钢筋根部保护层超出设计要求大于5mm | * | 10
 | 钢筋保护层 | 施工区域垫块设置均匀、无漏垫、保护层厚度满足要求（满足规范要求） | * | 10
 | 墙、梁与板起步筋设置 | 梁、墙按第一步筋为5CM、板按设计网格尺寸的0.5倍，实测值与设计值比较，允许偏差 | [-20,20]mm | 10

## Slide 35
钢筋工程 | 删除 | 2.1 受力主筋规格及数量 | 扣分标准：梁、柱受力主筋规格、数量、钢筋安装质量与设计要求不符
 | 删除 | 2.3 钢筋绑扎 | 扣分标准：钢筋绑扎率不足
 | 删除 | 2.4 钢筋连接与锚固 | 扣分标准：锚固长度不足；梁、板、墙、柱钢筋接头不合格
 | 删除 | 2.5 梁、柱、墙钢筋垫块 | 扣分标准：梁下筋、墙柱侧垫块数量明显不足，造成有钢筋（含梁箍筋）与模板（含水平模板和侧模）接触
2023年评估体系调整说明—质量风险

## Slide 36
THANKS
FOR YOUR TIME
谢/谢/观/看